## Slide 1
Теоретические основы рабочего процесса турбомашин
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2020

## Slide 2
Используемые допущения
2
В данном разделе и далее в курсе используются следующие допущения*:
Поток рассматривается в дискретных контрольных сечениях вдоль магистрального направления движения рабочего тела
В контрольных сечениях значения параметров потока - осреднены в окружном и радиальном направлениях
Течение - установившееся и равномерное (p,c,Tf(t))
Рабочее тело – идеальный газ
Теплообмен между стенками канала и потоком не учитывается
Течение в межлопаточных каналах одного лопаточного венца идентично
* Кроме мест, где об изменении допущений будут указано отдельно

## Slide 3
3
Относительное движение в турбомашинах
Относительное движение широко распространено в технике:
Система координат (СК) человека №1 (корабль) подвижная (относительная)
СК человека №2 неподвижная (абсолютная)
Скорость движения человека №1 в относительной СК – v
Относительная СК (корабль) движется относительно подвижной - u
Скорость человека №1 относительно №2 – v+u
Человек №1 идет со скоростью v на палубе корабля
Человек №2 стоит на земле неподвижно
Корабль движется со скоростью u

## Slide 4
Переносная скорость (u)
Абсолютная скорость (c)
Относительная скорость (w)
В рабочем колесе частицы газа участвуют в сложном движении:
Относительное движение в турбомашинах
4
Скорости в турбомашине связаны векторным равенством
Равенство может изображается в виде векторного треугольника
С
W


u
Угол потока в относительном движении ()
Угол потока в абсолютном движении ()
Компрессор
Турбина
Траектории движения частиц в различных системах координат

## Slide 5
Относительное движение в турбомашинах
5
Произвольный треугольник скоростей
Треугольники скоростей изображаются для осредненных значений скорости на входе и выходе рабочего колеса
Осевой Компрессор
Осевая Турбина
Из рисунка видно:

## Slide 6
Краткие сведения из термо и газодинамики
6
Состояние жидкости или газа описывают:
Давление p
Температура T
Плотность  или удельный объем :
Параметры состояния связаны между собой уравнением состояния
Идеальный газ
Уравнение Менделеева - Клайперона
Реальный газ
Уравнение Ван – дер Ваальса
Уравнение Боголюбова - Маера

## Slide 7
7
Первый закон термодинамики
Тепло, подведенное к системе, идет на увеличение внутренней энергии и работу против внешних сил (сил давления), действующих из вне на систему
Правило знаков: «плюс» - энергия подводится; «минус» - энергия отбирается
Признак работы – физическое движение
Энтальпия - сумма внутренней энергии тела и работы, которую необходимо затратить, чтобы тело объёмом v ввести в окружающую среду, имеющую давление р и находящуюся с телом в равновесном состоянии
Краткие сведения из термо и газодинамики
Система
«+» работа
Система
«-» работа

## Slide 8
8
Уравнения процесса
n – показатель политропы
Для любого процесса справедливо:
Процесс в идеальной турбомашине – адиабатный
k - показатель изоэнтропы,
Уравнение Маера:
Зависимость теплоемкости от температуры и состава рабочего тела
Термодинамические процессы
на p-v диаграмме
Краткие сведения из термо и газодинамики

## Slide 9
9
Параметры торможения – характеризуют энергетику потока
Как измерить статические параметры?
Термометр покажет завышенную температуру
Манометр покажет завышенное давление
Температура заторможенного потока
Давление заторможенного
потока
Зонд для измерения статического давления в потоке
Схема измерения параметров потока
Параметры заторможенного потока
Перемещать средства измерения со скоростью потока
Статическое давление измеряется через отверстия в стенках перпендикулярно потоку
Статическую температуру измеряют редко
Краткие сведения из термо и газодинамики

## Slide 10
10
 | Абсолютная СК | Относительная СК
Что регистрирует? | Неподвижный прибор | Неподвижный прибор на роторе
Температура |  | 
Давление |  | 
Параметры заторможенного потока
Краткие сведения из термо и газодинамики

## Slide 11
11
Безразмерные скорости потока
Структура потока и уровень потерь в каналах зависит от соотношения между физической скоростью и скоростью звука
Скорость звука переменная, и зависит от температуры:
При анализе течения пользоваться физической скоростью не удобно
Применяют безразмерные скорости:
Число Маха (1887) (Берстоу, Маевского)
Приведенную скорость
Краткие сведения из термо и газодинамики
Классификация турбомашин по скорости
, M | Диапазон
0,9 < | Дозвуковой
0,9 – 1,1 | Трансзвуковой
> 1,1 | Сверхзвуковой

## Slide 12
Газодинамические функции (ГДФ)
безразмерные функции приведенной скорости  или числа Маха М, равные отношениям параметров потока, к значениям этих параметров в критических сечениях или к значениям параметров заторможенного потока
Значения ГДФ зависят только от  и свойств рабочего тела
Зная одну ГДФ можно найти все остальные
ГДФ часто представляют в виде таблиц
12
Краткие сведения из термо и газодинамики

## Slide 13
Уравнение неразрывности
13
В турбомашине выделяется элементарная струйка
1- 4 – Начальное положение струйки
3-2 – Положение струйки через время dt
3-4 – Участок струйки, не изменившийся за время dt
Втекающая масса 1-3 равна вытекающей 2-4
Уравнение неразрывности
Важно: расход определяет проекция скорости нормальная поверхности течения
Допущения:
Боковые стенки струйки – непроницаемы
Поперечное сечение настолько мало, что параметры в нем можно считать постоянными

## Slide 14
Уравнение неразрывности
14
Допущение: расходные скорости равны:
Узел | Компрессор | Турбина
Плотность () |  | 
Высота лопатки |  | 
Узел | Компрессор | Турбина
Плотность () |  | 
Высота лопатки |  | 
растет
Уменьшается к выходу
уменьшается
Растет к выходу
Примеры проточных частей турбомашин

## Slide 15
Уравнение неразрывности
15
Уравнение неразрывности в параметрах торможения
Пример 3: Для компрессора известны: скорость потока на входе с1=90м/с; периферийный и втулочный диаметры проточной части D1к=60мм и D1вт=30мм, а также параметры рабочего тела на входе Тн*=288К и рн*=101325Па. Нужно определить расход воздуха через компрессор G, если известно, что вектор скорости с1 имеет осевое направление.
Пример 1: На входе в РК ЦБК с1а = 85м/с; 1 = 70; d1вт = 20 мм; d1к = 40 мм; р1* = 90 кПа; Т1* = 290 К. На выходе из ЦБК с2R = 75 м/с; р2* = 240 кПа; Т2* = 330 К; D2 = 60 мм; 2 = 12. Определите высоту лопатки на выходе b2.
Пример 2: Расход воздуха на входе в компрессор G = 40 кг/с. Параметры потока на входе в компрессор: рн* = 101325 Па; Тн* = 295 К. На входе в РК d1вт = 180 мм; d1к = 600 мм; 1 = 90. Определите р1, ρ1, Т1 на входе в РК. Потерями на входе в РК пренебречь.
m – константа
зависит только от свойств рабочего тела

## Slide 16
Уравнение энергии в механической форме в абсолютном движении (уравнение Бернулли)
16
Движение частицы в лопаточной машине
S – траектория движения
с – скорость частицы
- касательная к траектории в точке O
Область течения вокруг частицы
Силы, действующие на область течения:
dp – силы давления
dT – сила гидравлического сопротивления
dR – сила, с которой лопатка воздействует на поток
Второй закон Ньютона
Второй закон Ньютона в проекции на OS
Умножается на ds и делится на dm
Силы, действующие на выделенный объем

## Slide 17
Уравнение энергии в механической форме в абсолютном движении (уравнение Бернулли)
17
Удельная механическая работа подведенная от лопатки
Удельная работа, затраченная на преодоление потерь
Работа по изменению давления
Изменение
кинетической энергии
Уравнение энергии в механической форме в абсолютном движении (Уравнение Бернулли)
Следствие №1 – для компрессора
Рабочий процесс компрессора состоит из 2х взаимосвязанных и одновременно протекающих процессов:
Изменения кинетической энергии за счет подвода работы
Преобразования кинетической энергии в потенциальную
Следствие №2 – для Турбины
Рабочий процесс турбины состоит из 2х взаимосвязанных и одновременно протекающих процессов:
Преобразования потенциальной энергии в кинетическую
Преобразования кинетической энергии в потенциальную

## Slide 18
Уравнение энергии в механической форме в абсолютном движении (уравнение Бернулли)
18
Следствие №3 - Для компрессора
Следствие №4 Для турбины
Работа, подводимая в компрессоре, расходуется на повышение давления, изме­нение кинети­ческой энергии потока и преодоление гидрав­лических по­терь
Энергия, получаемая в результате расширения газа в турбине, расходуется на получение механической работы, изменение кинетической энергии потока и преодоление гидравлических потерь
Следствие №5
Величина полного давления в потоке рабочего тела меняется только в случае подвода или отвода механической энергии
Коэффициент восстановления полного давления
Применяется для оценки гидравлических потерь в энергоизолированных каналах энергии.

## Slide 19
Уравнение энергии в механической форме в абсолютном движении (уравнение Бернулли)
19
Следствие №6
Допущения:
течение энергоизолировано
потери энергии отсутствуют
Плотность рабочего тела постоянна
В энергоизолированном потоке жидкости или газа, увеличение скорости потока вызывает снижение статического давления и наоборот
Схема возникновения подъемной силы крыла
Следствие №7
Для повышения давления в компрессоре динамического действия необходимо затормозить поток
При дозвуковом потоке расширение канала приводит к снижению скорости потока.

## Slide 20
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
20
Движение частицы в лопаточной машине
Sw – траектория движения точки A в относительном движении
w – скорость движения частицы относительно лопатки
w - касательная к траектории в точке A
Область течения вокруг частицы
Силы, действующие на область течения:
dp – силы давления
dT – сила гидравлического сопротивления
dPк – сила Кариолиса
dPцб – центробежная сила
dR – сила с которой лопатка воздействует на поток
Второй закон Ньютона
Второй закон Ньютона в проекции на OS
Умножается на ds и делится на dm
Силы, действующие на выделенный объем

## Slide 21
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
21
Удельная работа инерционных сил
Удельная работа, затраченная на преодоление потерь
Работа по изменению давления
Изменение
кинетической энергии в относительном движении
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
Следствие №1 - Для компрессора
Следствие №2 Для турбины
Изменение давления происходит за счет движения рабочего тела в поле действия инерционных сил и преобразования части кинетической энергии относительного движения в потенциальную, вопреки гидравлическому сопротивлению
Работа расширения газа в РК турбины расходуется на преодоление инерционных сил, на увеличение кинетической энергии в относительном движении и на преодоление гидравлического сопротивления

## Slide 22
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
22
Следствие №3
Центробежный компрессор | Осевой компрессор
СТЕПЕНЬ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА МЕНЬШЕ ЧЕМ У ЦБК
Причина повышеня давления
Торможение потока в относительном движении
Действие инерционных сил
Торможение потока в относительном движении
Уравнение

## Slide 23
23
Следствие №3
+
Вводится новый параметр - давление потока, заторможенного во вращающемся колесе
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
Уравнение энергии в механической
форме в относительном движении
При идеальном (без потерь) течении рабочего тела, давление потока, заторможенного во вращающемся колесе, сохраняется постоянным
Оценка гидравлического совершенства ротора
Коэффициент восстановления полного давления в РК

## Slide 24
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
24
Следствие №4 - Для компрессора
Следствие №5 Для турбины
Подводимая в компрессоре работа расходуется на увеличение кинетической энергии в абсолютном движении, повышение давления за счет действия центробежных сил и повышение давления за счет торможения в относительном движении
Удельная теоретическая работа, совершаемая газом на лопатках РК турбины, получается за счет изменения кинетической энергии в СА и РК и действия центробежных сил
+
+

## Slide 25
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
25
 | Компрессор
Теоретический напор | 
Динамический напор | 
Статический напор | 
Теоретический напор | 
Внутренний напор (Подведенная работа) | 
 | Компрессор
Теоретический напор | 
Динамический напор | 
Статический напор | 
Теоретический напор | 
Внутренний напор (Подведенная работа) | 

## Slide 26
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
26
 | Турбина
Теоретическая удельная работа | 
Удельная динамическая работа | 
Удельная статическая работа | 
Теоретическая удельная работа | 
Внутренняя удельная работа (Снятая работа) | 
 | Турбина
Теоретическая удельная работа | 
Удельная динамическая работа | 
Удельная статическая работа | 
Теоретическая удельная работа | 
Внутренняя удельная работа (Снятая работа) | 

## Slide 27
Уравнение энергии в тепловой форме
в абсолютном движении
27
Уравнение Бернулли в дифференциальной форме:
Подведенное тепло расходуется на совершение работы и изменение внутренней энергии
Потери – единственный источник тепла в турбомашине
Энтальпия
Следствие №1
Следствие №2
Подводимые в термодинамическом процессе внешнее тепло и работа идут на изменение энтальпии и кинетической энергии потока
Полная температура рабочего тела меняется только тогда, когда в рабочем процессе подводится/отводится внешнее тепло и/или механическая работа
Первое начало термодинамики
Уравнение энергии в тепловой форме в абсолютном движении

## Slide 28
Уравнение энергии в тепловой форме
в относительном движении
28
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
Подведенное тепло расходуется на совершение работы и изменение внутренней энергии
Потери – единственный источник тепла в турбомашине
Энтальпия
Первое начало термодинамики
Уравнение энергии в тепловой форме в относительном движении

## Slide 29
Температуру потока, заторможенного во вращающемся колесе, изменяется только подводе/отводе внешнего тепла. В РК турбомашины .
Уравнение энергии в тепловой форме
в относительном движении
29
Следствие №1
Следствие №2
Работа инерционных сил и подводимое в процессе тепло идут на изменение энтальпии и изменение кинетической энергии потока в относительном движении
Температура потока, заторможенного в относительном движении , не зависит от аэродинамического совершенства лопаточной машины, она меняется только при подводе внешнего тепла и действии инерционных сил
Следствие №4
Для Центробежного компрессора
В РК ЦБ статическая температура возрастает из-за торможения потока в относительном движении и работы инерционных сил.
В РК осевого компрессора статическая температура растет только из-за торможения потока в относительном движении
Следствие №3
Вводится новый параметр – температура потока, заторможенного во вращающемся колесе
Те же причины что и для давления

## Slide 30
Уравнение количества движения
30
Импульс равнодействующей всех внешних и внутренних сил, действующих на тело массой mт, равен изменению количества движения этой массы
U
С1
u
a
0
1
1’
2
2’
t1
t2
p1
p2
p12
p1’2’
С1a
С1u
С2
С2a
С2u
P
pu
R
Ru
Ra
компрессор
Проекция уравнения на ou
Проекция уравнения на oа
Следствия
Сила Pu сопротивляется вращению колеса
Сила Ru подводит работу к потоку рабочего тела
Сила Ra проталкивает рабочее тело через компрессор

## Slide 31
Уравнение количества движения
31
Турбина
U
С1
u
a
0
1
1’
2
2’
t1
t2
p1
p12
p1’2’
С1a
С1u
С2
С2a
С2u
p2
P
pu
R
Ru
Ra
Проекция уравнения на ou
Проекция уравнения на oа
Следствие
Сила Pu совпадает с вращением колеса.
Она – причина вращения турбины

## Slide 32
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
32
Равнодействующая сил R, действующих на тело массой mT и скоростью сT, отстоящее от оси вращения на расстоянии r, создает крутящий момент относительно оси О-О
Течение в произвольной турбомашине
Уравнение моментов количества движения для движения элементарной струйки за время dt
Умножается на 
и делится на G
1-4 – Начальное положение струйки
3-2 – Положение струйки через время dt
3-4 – Участок струйки, не изменившийся за время dt

## Slide 33
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
33
Схема сил, действующих на лопатку
Сила
Кориолиса
Газовая
сила
Крутящий момент на валу равен сумме газовой и кариолисовой силы
Газовая сила
Момент газовых сил
Сила Кориолиса
Момент кориолисовых сил
Крутящий момент на валу
Удельная работа лопаточной машины
компрессор
турбина
компрессор
турбина
Удельная работа осевой лопаточной машины

## Slide 34
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
34
Удельная работа лопаточной машины
компрессор
турбина
Удельная работа осевой лопаточной машины
компрессор
турбина
U1
С1
W1
1
1
С1а
U2
С2
W2
2
С2а
Треугольники скоростей
По теореме косинусов:
Теоретический напор !!!

## Slide 35
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
35
Следствие №1
Следствие №2
Работа, подводимая/ отводимая лопатками в турбомашине, не зависит от давления, температуры, свойств вещества и т.п. Она определяется только окружной скоростью и разностью проекций абсолютной скорости на окружное направление . Работа турбомашины возрастает с ростом окружной скорости, осевой скорости и поворота потока
Если , то механическая работа подводится к рабочему телу
Если , то рабочее тело совершает механическую работу
компрессор
турбина
Допущение: осевая скорость постоянна
Коэффициент напора (нагрузки)

## Slide 36
Марка | НК-36СТ | НК-37СТ
Назначение | Привод ГПА | Электростанция
N, МВт | 25 | 25
, кг/с | 101,4 | 101,4
 | 23,12 | 23,12
, К | 1420 | 1420
nст, об/мин |  | 
Число ступеней СТ |  | 
Марка | НК-36СТ | НК-37СТ
Назначение | Привод ГПА | Электростанция
N, МВт | 25 | 25
 | 101,4 | 101,4
 | 23,12 | 23,12
 | 1420 | 1420
nст, об/мин |  | 
Число ступеней СТ |  | 
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
36
Следствие №3
Влияние частоты вращения
Удельная работа турбомашины может быть повышена следующими способами:
За счет увеличения окружной скорости . Ее роста можно добиться двумя путями: увеличением частоты вращения ротора n и увеличением радиуса r
За счет увеличения разности проекций
Двигатель НК-37СТ
Свободные турбины
НК-37СТ
НК-36СТ
5000
3000
2
4

## Slide 37
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
37
Для подвода/ отвода работы в турбомашине, необходимо чтобы 0
компрессор
турбина
компрессор
турбина
Для передачи/отбора работы необходимо повернуть поток лопатками

## Slide 38
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
38
компрессор
турбина
Канал - диффузор
Канал - Конфузор

## Slide 39
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
39
Влияние разности проекций
Разность проекций wu определяется углом поворота потока 
В компрессоре канал диффузорный. С ростом диффузорности потери растут
Величина угла поворота потока в компрессоре ограничена – не более 30
Компрессор
Малый 
Компрессор
Большой 
Турбина
В турбине канал конфузорный. Угол поворота потока не ограничен

## Slide 40
40
Отдельный профиль | Обычная решетка | Густая решетка
Отдельный профиль | Обычная решетка | Густая решетка
Отклонение и поворот потока
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
Notes: When the flow in the turbomachinery blade passage turns, the particles of the working fluid move along curvilinear trajectories.
At the same time, centrifugal forces act on them, which press them to the concave surface of the blade (pressure side) and squeeze out from the convex surface (suction side).
For this reason, the pressure on the pressure side is greater than on the suction side.
At the point of flow coming off from the trailing edge, an unbalanced pressure difference acts on it, which tends to turn the flow toward the suction side, reducing that flow deflection  that was specified by the shape of the profile.
The difference between the design angle and the real flow angle is called flow deviation angle .
The more the blades are apart from each other, the greater .
On the other hand, with an increase in cascade solidity (a decrease in the distance between the blades), deviation angle tends to zero, but at the same time the increase in the number of blades and the friction surface increases the friction loss.
For these reasons, there is an optimal cascade solidity .
When the flow in the turbomachinery blade passage turns, the particles of the working fluid move along curvilinear trajectories.
At the same time, centrifugal forces act on them, which press them to the concave surface of the blade (pressure side) and squeeze out from the convex surface (suction side).
For this reason, the pressure on the pressure side is greater than on the suction side.
At the point of flow coming off from the trailing edge, an unbalanced pressure difference acts on it, which tends to turn the flow toward the suction side, reducing that flow deflection  that was specified by the shape of the profile.
The difference between the design angle and the real flow angle is called flow deviation angle .
The more the blades are apart from each other, the greater .
On the other hand, with an increase in cascade solidity 𝑡 ̅ (a decrease in the distance between the blades), deviation angle tends to zero, but at the same time the increase in the number of blades and the friction surface increases the friction loss.
For these reasons, there is an optimal cascade solidity 𝑡 ̅.

## Slide 41
Уравнение моментов количества движения
(уравнение Эйлера)
41
Поворот потока в ступени турбины больше, чем в компрессоре
При равных U работа ступени турбины больше работы ступени компрессора
Компрессор
Турбина
Расход и размеры совпадают
Расход и размеры не совпадают
Число ступеней компрессора больше числа ступеней турбины
Работа компрессора меньше работы турбины

## Slide 42
Степень реактивности турбомашины
42
Степень реактивности - отношение статического напора к теоретическому напору ступени:
Компрессор
Турбина
Характеризует распределения работ расширения/сжатия между РК и неподвижными элементами
Изменяется в диапазоне от 0 до 1:
0 – активная
от 0 до 1 реактивная
1 – чисто реактивная

## Slide 43
В РК меняется только кинетическая энергия по абсолютной скорости
Межлопаточный канал РК – постоянного сечения
Высокие коэффициенты напора
Все изменение давления в неподвижных элементах – большие потери
Низкие осевые усилия
Угол установки РК- 90 , лопатки НА слабо изогнуты
Компрессор
Турбина
Активные ступени (ст=0)
Степень реактивности турбомашины
43
НА
РК
Изменение давления в ступени активного компрессора
Р
Р*

## Slide 44
Компрессор
Турбина
ст= 0,5
Уровни скоростей в РК и неподвижных элементах одинаковы
Умеренный уровень потерь во всех элементах
Умеренный уровень напора
Профили РК и НА (СА) одинаковы и зеркальны
Степень реактивности турбомашины
44
НА
РК
Изменение давления в ступени компрессора
при ст= 0,5
Р
Р*
РК
СА
Изменение давления в ступени турбины
при ст= 0,5
Р
Р*

## Slide 45
Степень реактивности турбомашины
45
 | Активная | Реактивная
Расширение |  | 
Площадь межлопаточного канала ротора | Постоянна | Изменяется
Работа с парциальными турбомашинами | Возможна | Только не парциальные
Удельная работа, реализуемая в одной степени при одинаковой u | Больше | Меньше
Число ступеней | Меньше | Больше
Поворот потока | Существенный | Умеренный
Скорость потока | Высокая, часто сверхзвуковая | Умеренная
Осевая составляющая газовой силы | Низкая | Высокая
Сравнение активных и реактивных турбин

## Slide 46
Степень реактивности турбомашины
46
Компрессор
Турбина
Чисто реактивные ступени (ст=1)
В НА(СА) не происходит изменения кинетической энергии
Межлопаточный канал НА (СА) – постоянного сечения
Низкие коэффициенты напора
Все изменение давления в РК – там большие потери
Для получения работы необходима отрицательная закрутка
Угол установки НА- 90 , лопатки РК слабо изогнуты
НА
РК
Изменение давления в ступени чисто реактивного компрессора
Р
Р*

## Slide 47
Степень реактивности турбомашины
47
Влияние степени реактивности на форму лопатки компрессора
Величина | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Статор |  |  |  | 
Ротор |  |  |  | 
 | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Статор |  |  |  | 
Ротор |  |  |  | 
Закрученность лопатки
Коэффициент напора

## Slide 48
Степень реактивности турбомашины
48
Влияние степени реактивности на форму лопатки турбины
Величина | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Ротор |  |  |  | 
Статор |  |  |  | 
 | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Ротор |  |  |  | 
Статор |  |  |  | 
Закрученность лопатки
Коэффициент напора

## Slide 49
Степень реактивности турбомашины
49
Компрессор
Турбина
Отрицательная реактивность (ст<0)
В РК изменение давление противоположно требуемому
В преподвижных элементах большой градиент изменения давления - существенные потери
ст >1
В НА изменение давление противоположно требуемому
В РК большой градиент изменения давления - существенные потери
Мизерные коэффициенты напора
РК
СА
Изменение давления в ступени турбины при ст<0
Р
Р*
РК
СА
Р
Р*
Изменение давления в ступени турбины при ст>1

## Slide 50
Степень реактивности турбомашины
50
Осевой Компрессор ГТД
(0,55…0,7)
Осевая Турбина ГТД
(0,25…0,6)
Типовые диапазоны изменения степени реактивности ст
Степень реактивности ст
0
1
Потери в
РК Lrрк
Потери в
НА (СА) LrНА
Суммарные потери Lr
0


## Slide 51
Термодинамические основы рабочих процессов турбомашин
51
P-v - диаграмма
T-s - диаграмма
Площадь фигуры сбоку от кривой на p-v диаграмме соответствует подведенной/отведенной работе
Площадь фигуры под кривой процесса в T-S диаграмме соответствует подведенному теплу

## Slide 52
Термодинамические основы рабочих процессов турбомашин
52
P-v - диаграмма
T-s - диаграмма
Компрессор
Гидравлические потери в проточной части имеет двойное отрицательное воздействие. Вначале необходимо затратить ра­боту на преодоление сил трения , в результате чего выде­лится тепло QВК. Затем нужно совершить дополнительную работу для сжатия более нагретого газа:
p
v
2
1
к
в
кs
n
k
Tк=const
Tкs=const
Т
s
в
к
кs
Tк
Tв
Tкs
k
n
n
c
d
m
pк=const
pв=const

## Slide 53
Термодинамические основы рабочих процессов турбомашин
53
P-v - диаграмма
T-s - диаграмма
Турбина
p
v
3
4
г
тs
n
k
Tт=const
Tтs=const
т
Т
s
Г
Ts
Tтs
Tг
k
n
n
c
d
m
pт=const
T
Tт
е
f
В турбине выгодно иметь большие потери?
pг=const

## Slide 54
Термодинамические основы рабочих процессов турбомашин
54
Изоэнтропический КПД
Политропический КПД
КПД Компрессора
Характеризует полную степень совершенства компрессора
Характеризует гидравлические потери в проточной части компрессора
Полезная работа
Затраченная работа
Полезная работа
Затраченная работа

## Slide 55
Термодинамические основы рабочих процессов турбомашин
55
Адиабатный КПД
Политропический КПД
КПД турбины
Характеризует степень совершенства турбины как тепловой машины
Характеризует гидравлические потери в проточной части турбины
Полезная работа
Затраченная работа
Полезная работа
Затраченная работа

## Slide 56
Уравнение радиального равновесия
56
Движение частицы в лопаточной машине
cм – скорость движения частицы
Rm – радиус кривизны траектории
P- центробежная сила вдоль or
Pn – сила со стороны лопатки
Условие радиального равновесия частицы
Для течения в осевом зазоре параллельно оси вращения
Слоистое течение существует при условии наличия радиального градиента давления

## Slide 57
План скоростей
57
Компрессор
Вариант 1
Вариант 2

## Slide 58
План скоростей
58
Турбина
Вариант 1
Вариант 2

## Slide 59
План скоростей
59
Планы скоростей содержат большой объем информации о кинематике ступени
План скоростей определяет форму лопатки
С их помощью анализируется рабочий процесс
Правила работы с планами скоростей
На расчетном режиме входной лопаточный угол близок к углу потока на входе в венец (11л)
На всех режимах выходной лопаточный угол осевых лопаточных машин незна­чительно отличается от угла выхода потока из венца (22л)
Для турбомашин с неизменной геометрией лопаток направление скоростей и не меняется
Величина расхода воздуха G через турбомашину определяется осе­вой или радиальной составляющей скорости
Окружная скорость при неизменных размерах зави­сит только от частоты вращения ротора n. Направление скорости не меняется никогда

## Slide 60
Планы скоростей
60
Пример 1
Изобразите треугольники скоростей на расчетном режиме на входе и выходе РК, соответствующий изображенному профилю рабочей лопатки турбины
Пример 2
Начертить эскиз рабочей лопатки компрессора, соответствующей плану скоростей

## Slide 61
Планы скоростей
61
Пример 3
Каким образом изменится изображенный на рисунке план скоростей ступени турбины при увеличении расхода воздуха на 15%, при прочих неизменных условиях?
Исходный план
Измененный план
С2
2
U2
W2
2
С1
W1
U1
1
1
С1a

## Slide 62
Безразмерные параметры рабочего процесса
62
Осевой Компрессор
Осевая Турбина
Планы скоростей
Безразмерные Планы скоростей (все скорости поделены на U)

## Slide 63
Безразмерные параметры рабочего процесса
63
Как описать план скоростей?
Безразмерный план скоростей описывается следующими параметрами:
– коэффициент напора
– коэффициент расхода
– степень реактивности
- отношение диаметров на входе и выходе из РК (форма проточной части)
- коэффициент меридионального ускорения
Компрессор
Турбина
компрессор
турбина

## Slide 64
Безразмерные параметры рабочего процесса
64
 | Низкий | Высокий
Коэффициент напора (нагрузки) |  | 
Коэффициент расхода |  | 
 | Компрессор | Турбина
Рост степени реактивности |  | 
Исходный план
Увеличенная
реактивность

## Slide 65
Безразмерные параметры рабочего процесса
65
Коэффициент напора
Коэффициент расхода
Для насосов
Осевая турбина ГТД | 1,5…4,5
Паровая турбина | 1,0…1,2
Активная паровая турбина | 1,5…2,0
Осевой компрессор | 0,25…0,45
Радиальная турбина | 0,9…1,2
Центробежный компрессор | 0,6….0,9
Типовые значения коэффициентов напора
Осевая турбина ГТД | 0,3…1,5
Осевой компрессор | 0,3…0,45
Типовые значения коэффициента расхода
Для осевых компрессоров
Условный коэффициент расхода

## Slide 66
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com

## Slide 67
Безразмерные параметры рабочего процесса
67
Коэффициент быстроходности - частота вращения модельного насоса, геометрически подобного натурному, с такими же, как и у натурного, значениями гидравлического и расходного КПД, который выдаёт напор 1м и имеет полезную мощность в одну лошадиную силу при работе на воде