## Slide 1
Принцип действия турбомашин
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2020

## Slide 2
Компрессор. Общие сведения
2
Компрессор – устройство, предназначенное для непрерывного сжатия рабочего тела до требуемого уровня степени повышения давления за счет постоянного подвода механической энергии к потоку рабочего тела

## Slide 3
Классификация Компрессоров
3
Классификация компрессоров:
По числу ступеней:
одноступенчатые, многоступенчатые
По направлению движению рабочего тела: осевые и центробежные
Элементы ступени осевого компрессора
Одноступенчатый центробежный компрессор
Многоступенчатый осевой компрессор
Современный компрессор должен:
Иметь высокий КПД
Работать в течении требуемого ресурса
Иметь малые размеры и вес
Быть технологичным и удобным в эксплуатации
Иметь широкий диапазон устойчивой работы

## Slide 4
В РК расходуется на:
- Увеличение потенциальной энергии сжатого газа в РК (увеличение давления)
- Изменение кинетической энергии в РК
- Преодоление гидравлических потерь в проточной части РК
В рабочем колесе компрессора подводится механическая работа:
Принцип действия Компрессора
4
Уравнение Бернулли
Куда должна направиться большая часть энергии?

## Slide 5
Давление увеличивается за счет:
движения рабочего тела в поле центробежных сил
торможения потока в относительном движении
Принцип действия Компрессора
5
Что необходимо сделать для того, чтобы давление в РК увеличилось?
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
Как из этого сделать компрессор?

## Slide 6
Принцип действия Компрессора
6
Движение рабочего тела в поле действия центробежных сил:
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
r1
r2
c2
c1
r2
c2
r1
c1
Вариант 1
Вариант 2
Окружная скорость в компрессоре должна увеличиваться: u2 > u1
Поток должен покидать компрессор на большем радиусе, чем входил: r2 > r1

## Slide 7
Принцип действия Компрессора
7
Торможение потока в относительном движении:
Уравнение энергии в механической форме в относительном движении
Вариант 1
Вариант 2
Для получения диффузорной формы межлопаточного канала, угол потока на входе должен быть меньше угла на выходе: 2 > 1
Больший угол (2)
Меньший угол (1)
Скорость в относительном движении должна уменьшаться: w1 > w2
Канал между лопатками должен расширяться (диффузорный)

## Slide 8
Принцип действия Компрессора
8
Схема течения в ступени компрессора
Абсолютная скорость с из-за подвода работы
Рабочая лопатка ориентируется по вектору w
Рабочая лопатка ориентируется по вектору с
Уравнение Бернулли для РК
В рабочем колесе растет абсолютная скорость с2 > с1
Значительная часть механической энергии переходит в кинетическую
Увеличение давления -недостаточно
Затормозить поток за рабочим колесом в направляющем аппарате
Как увеличить давление?

## Slide 9
Принцип действия Компрессора
9
Силы, действующие в рабочем колесе осевого компрессора
Сила Pu мешает движению потока
Сила Ru подводит работу к потоку
Сила Rа проталкивает рабочее тело через компрессор
Рабочее колесо компрессора выполняет следующие функции:
Подводит работу к потоку
Проталкивает рабочее тело
Увеличивает давление
Уравнение количества энергии

## Slide 10
Принцип действия Компрессора
10
Уравнение неразрывности
Планы скоростей ступени компрессора
Форма проточной части компрессора
Плотность рабочего тела увеличивается
Осевая скорость меняется мало
Осевая площадь уменьшается к выходу
Высота лопатки уменьшается к выходу

## Slide 11
Изменение параметров в ступени компрессора
11
Относительная скорость в РК снижается из-за торможения потока в межлопаточных каналах ротора (w1 > w2)
С
С
w
p
p
ω
1
2
3
НА
РК
a
0
r
Статическое давление увеличивается из-за торможения потока в межлопаточных каналах РК и НА
Абсолютная скорость в НА падает из-за торможения потока в межлопаточных каналах статора(с2 > с3)
Абсолютная скорость в РК растет из-за подвода механической работы (c2 > c1)

## Slide 12
Уравнения энергии для РК:
В РК полное давление увеличивается
В НА работа
не подводится
В НА полное давление не меняется (незначительно снижается из-за потерь)
Изменение параметров в ступени компрессора
12
ω
1
2
3
НА
РК
a
0
r
т
т
Т*
Т*
p*
p*
Уравнение энергии в механической форме:
Уравнения энергии для НА:

## Slide 13
Преобразование энергии в ступени компрессора
13
Степень повышения давления: Показывает во сколько раз в компрессоре растет давление
Баланс энергии в ступени компрессора
КПД компрессора:
Потери в радиальном зазоре
Дисковые потери
Изоэнтропический
напор, L*стs
Гидравлические потери
Напор на рабочем колесе, Lu
Затраченный напор, Lк
Источник энергии
Лопатки
Поток
Потери на дополнительное
объемное сжатие

## Slide 14
Особенности рабочего процесса в ЦБК
14
Схема ступени ЦБК
Достоинства ЦБК
Простая конструкция
Хорошо переносят повреждения
Высокая степень повышения давления в ступени
Высокий КПД при низких расходах рабочего тела
Мало чувствительны к загрязнению
Малая длина
Недостатки ЦБК
Низкий КПД при больших расходах
Трудно реализовать многоступенчатое сжатие
Большие диаметральные размеры

## Slide 15
Особенности рабочего процесса в ЦБК
15
Входное устройство
Осевое
Улитка
Коленообразное
Работа характеризуется коэффициентом восстановления полного давления
Рабочее колесо
Открытое
Полуоткрытое
Закрытое
Двустороннее
Радиальные
Против вращения
По вращению

## Slide 16
Особенности рабочего процесса в ЦБК
16
Вход в рабочее колесо
Влияние угла входа потока на расход рабочего тела через ЦБК
Треугольник скоростей на входе в ЦБК
Выход из рабочего колеса при бесконечном числе лопаток
Треугольник скоростей на выходе ЦБК
Угол выхода совпадает с лопаточным

## Slide 17
Особенности рабочего процесса в ЦБК
17
Выход из рабочего колеса при конечном числе лопаток
Силы, действующие на элемент рабочего тела
Ускорение Кориолиса:
Сила Кориолиса:
Удельная работа преодоления сил Кориолиса:
Уравнение энергии:
Работа по преодолению газовых сил
Работа по преодолению сил Кориолиса
Эпюры давления и скоростей в РК

## Slide 18
Особенности рабочего процесса в ЦБК
18
Выход из рабочего колеса при конечном числе лопаток
Угол выхода
не совпадает с лопаточным
Эпюры давления и скоростей в РК
Треугольник скоростей на выходе ЦБК (реальный)
Поток отклоняется от направления, задаваемого лопатками против вращения на 10…15. Это уменьшает работу ступени
Учет отклонения потока за РК ЦБК
Расчет теоретического напора ЦБК
Критерий Де Хеллера

## Slide 19
Особенности рабочего процесса в ЦБК
19
Безлопаточный диффузор
Баланс моментов
Баланс расходов
Угол потока
Угол потока в лопаточном диффузоре мало меняется. Поток движется по логарифмической спирали
Лопаточные диффузоры

## Slide 20
Турбина. Общие сведения
20
Турбина – лопаточная машина, в которой происходит непрерывный отбор энергии от сжатого и нагретого газа и преобразование ее в механическую энергию вращения ротора
Для функционирования турбины необходимо создать разность давления между входом и выходом
Расширение газа характеризуется степенью расширения газа:
По заторможенным параметрам
По статическим
параметрам

## Slide 21
Некоторые интересные факты о турбинах
21
Мощность турбины ВД ТРДД Trent 500 составляет 36,5МВт (это эквивалентно мощности 25 самолетов «Спитфайр»)
Каждая лопатка ТВД ТРДД Trent 500 производит 700 л.с., что соответствует мощности двигателя болида Формулы 1
Температура газа, обтекающего лопатку на 700 градусов превышает температуру плавления материала
Температура лопатки турбины такова, что обычный чайник вскипел бы за 0,05сек
На взлетном режиме на лопатки ТВД действует сила - 60000g
= 25
=
P=60000g

## Slide 22
22
Произведенная мощность должна сниматься с турбины !!!
Турбина. Общие сведения
Notes: Turbine is a blade machine in which the continuous extraction of energy from compressed and heated gas takes place, as well as its transformation into mechanical energy of rotor spinning [1, 7].

## Slide 23
Классификация турбин
23
По направлению движения рабочего тела:
По числу ступеней:
Одноступенчатая
Многоступенчатая
(для ГТД z=2…8)
Элементы ступени осевой турбины
Многокаскадная

## Slide 24
Принцип действия турбины. Процесс в рабочем колесе
24
U
Ротор
(1)
(2)
U1
С1
W1
С2
W2
1
1
U2
2
2
Энергия расширения газа в РК турбины идет на преодоление инерционных сил , на увеличение кинетической энергии в относительном движении и на преодоление гидравлического сопротивления
1л > 2л
При таком соотношении углов – межлопаточный канал расширяется
Газ ускоряется в относительном движении w2> w1
Ускорение сопровождается снижением статического давления
Ускорение газа в роторе

## Slide 25
Принцип действия турбины
25
Из-за поворота потока и крыловидной формы лопатки, на корытце давление больше, чем на спинке
U
Ротор
(1)
(2)
W1
W2
1
Линия тока
+
+
+
+
-
-
-
-
-
pu
p
pa
На лопатку действует результирующая газовая сила P
Окружная составляющая газовой силы Pu создает крутящий момент на валу турбины, и заставляет ее вращаться
Производится механическая работа:
2

## Slide 26
Принцип действия турбины. Процесс в рабочем колесе
26
U
Ротор
(1)
(2)
U1
С1
W1
С2
W2
1
1
U2
2
2
Кинетическая энергия газа, выходящего из турбины (с22/2) – потери с выходной скоростью
Это энергия которая не была отобрана турбиной от потока
Эти потери нельзя устранить, но можно уменьшить
Влияние инерционных сил на процесс
u1> u2 – Центростремительная турбина
u1= u2 – Осевая турбина

## Slide 27
Принцип действия турбины
27
Механическая энергия, производимая в турбине, получается в результате расширения газа и изменения кинетической энергии потока вопреки действующим гидравлическим потерям
Потенциальная энергия рабочего тела вначале преобразуется в кинетическую. Затем она превращается в механическую, за счет поворота потока.
Для увеличения работы турбины необходимо создать закрутку потока и увеличить кинетическую энергию потока на входе в РК
Ускорение и поворот потока выполняет сопловой аппарат

## Slide 28
Принцип действия турбины
28
Статор
(0)
(1)
U
Ротор
(1)
(2)
U1
С1
W1
U2
С2
W2
1
1
2
2
С0
u
a
0
1л
2л
1л
0л
0л > 1л
При таком соотношении углов – межлопаточный канал сужается (конфузорный)
Газ ускоряется в абсолютном движении с1 > с0
Ускорение сопровождается снижением статического давления
Процесс в сопловом аппарате:
Сопловой аппарат ускоряет поток и создает предварительную закрутку на входе в ротор для увеличения работы, отбираемой в РК

## Slide 29
Принцип действия турбины
29
Планы скоростей ступени турбины
Форма проточной части
Плотность рабочего тела в турбине уменьшается
Осевая скорость меняется мало
Осевая площадь увеличивается к выходу
Высота лопатки увеличивается к выходу

## Slide 30
Изменение параметров в ступени турбины
30
Газ в СА ускоряется из-за конфузорного межлопаточного канала статора (с1 > с0)
С
С
w
p
p
Статическое давление снижается из-за ускорения потока в межлопаточных каналах РК и СА
Поток в абсолютном движении в РК тормозится из-за отбора энергии от потока (с1> с2)
Поток в относительном движении в РК ускоряется из-за конфузорного (сужающегося) межлопаточного канала ротора (w2> w1)

## Slide 31
Изменение параметров в ступени турбины
31
т
т
Т*
Т*
p*
p*
Уравнения энергии для РК:
Уравнение энергии в механической форме:
В СА работа
не производится
Уравнения энергии для СА:
В РК работа
отбирается
Для СА:
Для РК:

## Slide 32
Преобразование энергии в ступени турбины
32
Потери с выходной скоростью
Потери в радиальном зазоре
Дисковые потери
Механические потери
Эффективная работа турбины, Lе
Внутренняя Работа, Lт
Гидравлические
потери
Возвращенное
тепло
Работа на рабочем колесе, Lu
Располагаемая работа турбины, Lтs
Поток
Лопатки
Потребитель
Работа на выходном валу
Баланс энергии в ступени турбины

## Slide 33
КПД турбины
33
КПД турбины это от­ношение работы турбины к располагаемой
КПД | Располагаемая работа | Полезная работа турбины | Когда применяется
Адиабатический |  |  | Для оценки совершенства проточной части
Окружной |  |  | В CFD расчетах
Внутренний (Мощностной) |  | - работа на валу | При оценке совершенства турбины в составе ГТД
Эффективный КПД |  | - работа отданная потребителю | 
КПД | Располагаемая работа | Полезная работа турбины | Когда применяется
Адиабатический |  |  | Для оценки совершенства проточной части
Окружной |  |  | В CFD расчетах
Внутренний (Мощностной) |  |  | При оценке совершенства турбины в составе ГТД
Эффективный КПД |  |  | 
=
Применяется чаще всего в турбинах ГТД
=
=

## Slide 34
Цель проектирования турбомашины – поиск формы меридионального сечения проточной части турбомашины и профилей лопаток в нескольких сечениях по радиусу, которые обеспечат требуемую в техническом задании мощность или степень повышения давления, при заданных параметрах потока на входе с минимальными габаритными размерами, массой, стоимостью, высокой эффективностью и надежностью в течение ресурса
Проектный расчет турбомашины
34
Исходные данные для расчета
Принимаются по результатам термодинамического расчета ГТД и выбираются для достижения высокой эффективности
Группы исходных данных:
Параметры потока на входе и работа (р0(1)*, Т0(1)*, Gi, n, Lт) - (Не иЗменные)
Параметры процесса турбины (L/u2, ca/u, ст и др.) - (ВАРЬИРУЕМЫЕ)
Свойства рабочего тела (k, R, cp) - (Не иЗменные)

## Slide 35
Постановка задачи проектирования
35
Известно
Параметры потока на входе в узел и работа (р0(1)*, Т0(1)*, Gi, n, Lт)
Свойства рабочего тела (k, R, cp)
Допущения, используемые в разделе
Нужно найти
форму меридионального сечения
профили лопаток в нескольких контрольных сечениях вдоль лопатки
значения основных параметров потока (p, T, , c, w, ,  и т.п.) в контрольных сечениях
КПД ступени
лопатки не охлаждаются
теплообмен между лопатками и потоком не учитывается
свойства рабочего тела считается постоянным
средний диаметр РК не меняется
осевая скорость в ступени неизменна

## Slide 36
Последовательность Проектирование турбомашины
36

## Slide 37
Общие для обоих типов турбомашин
Последовательность Проектирование турбомашины
37
Расчет безразмерного плана скоростей
Компрессор
Турбина

## Slide 38
Последовательность Проектирование турбомашины
38
Расчет окружной скорости
Расчет величин скоростей
Расчет температур потока
Расчет поведенных скоростей и газодинамических функций
Общие для обоих типов турбомашин

## Slide 39
Последовательность Проектирование турбомашины
39
Общие для обоих типов турбомашин
Выбор потерь полного давления
Коэффициент восстановления  зависит от потерь в венце
Потери рассчитываются с помощью модели потерь
Для турбины в первом приближении можно использовать диаграмму
Зависимость для определения 
Расчет давлений и плотностей
Расчет осевых площадей

## Slide 40
Последовательность Проектирование турбомашины
40
Расчет размеров проточной части
Компрессор
Турбина
Выбор числа лопаток
Компрессор
Турбина

## Slide 41
Последовательность Проектирование турбомашины
41
Расчет основных параметров турбомашины
Компрессор
Турбина
Ограничения при проектировании
Угол выхода потока должен быть меньше угла на входе
Окружная скорость - не более 550м/с (прочность)
Раскрытие проточной части  - не более 15°
Значения приведенных скоростей - не более 1,1
Высота лопаток - более 15мм
Компрессор
Турбина
Угол входа потока должен быть меньше угла на выходе
Угол поворота потока в венце - не более 30
Угол входа потока в решетку - более 25
Значения приведенных скоростей - не более 1,1
Высота лопаток - более 15мм

## Slide 42
Последовательность Проектирование турбомашины
42
Ключевые вопросы проектирования
Как разделить работу между степенями многоступенчатой турбомашины?
Какое сочетание основных параметров рабочего процесса даст наибольшую эффективность?
Как вычислить потери энергии и коэффициенты восстановления полного давления ?
Как рассчитать изменения параметров потока по высоте лопатки?
Как выбрать частоту вращения ротора n?
Как выбрать число лопаток в венцах z?
Как спрофилировать лопатку, чтобы она повернула поток с минимальными потерями энергии?
Какую форму меридионального сечения проточной части выбрать?
Как выбрать углы атаки?
Как обеспечить устойчивую работу компрессора?
Как согласовать рабочий процесс ступеней в многоступенчатой турбомашине?
Как уменьшить число ступеней турбомашины?
Как согласовать рабочий процесс турбины и компрессора, функционирующих в составе одного ГТД?

## Slide 43
Профилирование лопаток
43
Для получения требуемой работы в турбомашине с низким уровнем потерь нужно повернуть поток на заданный угол 
Как спрофилировать лопатку, выполняющую заданный поворот ?
Постановка задачи профилирования
Задано
Требуется
Кинематические параметры - углы (0 и 1), (1 и 2), приведенные скорости w1 и w2s
Построить профиль лопатки, которая осуществляла бы заданный поворот потока  () с минимальными потерями энергии
Вариант 1 – Изгиб эталонного профиля
Вариант 2 – Построение нового профиля
Notes: The values of flow angles at the inlet and outlet of blade row are determined in design calculation, implementation of which allows obtaining required work of turbine Lt with particular level of losses.
The problem lies in the fact that it is necessary to “set” to the working fluid those angles for which it should be turned.
Directing and turning of the flow is carried out by means of special elements – blades.
One of the key challenges in the design of turbine is to perform blade profiling so as they turn the working fluid at a predetermined angle with minimal losses and at the same time will be strong enough to operate without failure for the entire life cycle.
The task of designing a new profile can be formulated as follows.
Given: kinematic parameters - angles (0 and 1), (1 and 2), specific velocities w1 and w2s.
Required: to construct cascade profile in which preset flow turning is performed  (), and energy losses don’t exceed values accepted earlier in the gas dynamic calculation.
There are two groups of engineering methods for constructing profiles:
based on the bending of a special reference aerodynamic profile;
providing for the formation of the profile by direct construction of suction side and pressure side contours.
The first way is widely used in profiling of compresses. Construction of profile consists of two phases:
construction of the middle line of curved profile;
formation of profile contours - "buildup" of the selected aerodynamic profile on the middle line.
This method did not spread in turbomachinery industry as providing a predetermined throughflow capacity of turbine stage is difficult.
This forces to correct the shape of initial profile, and this in turn leads to distortion of its hydraulic characteristics.
The second method is based on generalized experience of the real design of the turbine [1].
Construction of profile is also conventionally divided into two stages:
selection of the geometric parameters of the cascade profiles;
construction of blade profile.

## Slide 44
Профилирование лопаток
44
Вариант 2 – Построение нового профиля
Расчет основных параметров профиля
Хорда
Угол установки профиля
Шаг решетки
Горло решетки
Радиус входной кромки
Радиус выходной кромки
Углы заострения кромок


Радиус входной кромки
Notes: Preliminary estimate of geometric parameters pf cascade profiles (b, t, , 1 b, 2 b, cm,xc, r1 and r2). Here, the boundaries of the profile contour plots are set.
The value of profile chord is determined from the relationship:
5.6.1
where s - cascade width, defined in the project calculation (Section 5.3);
- stagger angle can be found by the following relation )on the RW example) [44]:
5.6.2
Шаг решётки t при известном диаметре , на котором строится профиль, может быть найден через число лопаток z в венце:
Cascade pitch t with known diameter , at which profile is constructed, can be found via blade number z in the row:
5.6.3
Normal values of relative pitch are and .
The value of cascade throat ath, which provides the necessary throughflow capacity, is determined from the expression:
5.6.4
The radii of leading and trailing edges of the profile are also selected on the basis of experimental data. In particular, for modern turbines of GTE [1].
Trailing edge radius can be accepted as equal to . Large values of thicknesses (over 1 mm) correspond to the cooled blades. The minimum value of the radius of trailing edge is limited by technological possibilities of the enterprise.
To ensure requires cross-sectional area of profile Fp that guarantees its necessary strength properties, sharpening angles are preset and . They characterize the broadening of the profile from leading and trailing edges to its mean part. Usually and [1].
Maximal profile thickness is also related to the parameters which determine Fp. In design practice of profile, changes in the range of (0.1...0.2)b. Its coordinate is in the range of 0.2...0.45 [1].
While presetting the inlet blade angle , it is possible to use the following relation [1].

## Slide 45
Последовательность Проектирование турбомашины
45

## Slide 46
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com