## Slide 1
Потери энергии в проточной части турбомашин и пути
их снижения
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2020

## Slide 2
Общие сведения
2
Для совершения энергообмена лопаточный венец поворачивает рабочее тело
В проточной части турбомашины существуют паразитные течения
Паразитные течения потребляют энергию – Она потеряна для турбомашины
Потери характерны для всех турбомашин
Структура потока в лопаточном венце

## Slide 3
Классификация потерь
3
Профильные потери
Классификация потерь
Потери в зазорах
Места возникновения потерь
Соотношение элементов потерь

## Slide 4
Вычисление потерь
4
Для вычисления потерь применяют:
Коэффициент потерь  - отношение потерь энергии к теоретической работе газа в решетке:
Коэффициент потерь полного давления Y - отношение потерь полного давления к скоростному напору:
Коэффициенты потерь суммируются:

## Slide 5
Потери трения
5
На поверхности любого обтекаемого тела образуется пограничный слой
Пограничный слой характеризуется большими градиентами скорости
В пограничном слое велико влияние вязкого трения
Энергия, затрачиваемая на преодоление сил вязкого трения - потери трения
Пограничный слой
Структура пограничного слоя

## Slide 6
Потери трения
6
Формирование пограничного слоя на лопатке
Потери трения зависят от:
Типа пограничного слоя (ламинарный или турбулентный)
Числа Рейнольдса
Угла поворота потока 
Типа канала (конфузор / диффузор)
Степени конфузорности канала
Площади поверхности лопатки
Влияние числа Рейнольдса на потери трения
Влияние конфузорности
и поворота потока

## Slide 7
Кромочные потери
7
За выходными кромками лопаток разрежение
В зону разрежения стекают пограничные слои
За решеткой образуется вихревой след
След причина неравномерности потока за решеткой
Кромочные потери зависят от:
Толщины кромки
Числа лопаток
Скорости потока
Структура потока за кромкой
Поток за кромками
Влияние толщины лопатки на кромочные потери

## Slide 8
Потери на отрыв потока
8
При изменении режима поток отклоняется от расчетного значения
Отклонении потока вызывает отрыв у входной кромки
Вихри потребляют значительную энергию
Вихри загромождают канал и снижают расход
i<0
i>0
Влияние радиуса входной кромки
Отрыв потока у входной кромки
Образование отрыва
Влияние отрыва на пропускную способность канала
Без отрыва
С отрывом потока

## Slide 9
Волновые потери
9
Сверхзвуковой поток тормозится в скачках уплотнения
Резкое торможение вызывает большие потери энергии
Скачок взаимодействую с погранслоем и вызывает его отрыв
Турбина
Компрессор
Зависимость профильных потерь от скорости потока для турбины
Сверхзвуковые профили
Компрессор
Турбина

## Slide 10
Вторичные потери
10
В межлопаточном канале существует перепад давления
Возникает паразитное перетекание у втулки и периферии в пределах пограничного слоя
Паразитное течение взаимодействует с ядром, формируя дополнительные вихри
Вторичный вихрь изменяет угол выхода потока, снижая работу
Парный вихрь

## Slide 11
Вторичные потери
11
Возникает при взаимодействии концевого пограничного слоя с входной кромкой лопатки
Формируется два вихря, уходящих в каналы
Подковообразный вихрь взаимодействует с парным
Подковообразный вихрь
Вторичные потери зависят от:
Относительной высоты канала
Угла поворота потока 
Структура вторичных течений
Подковообразный вихрь
Влияние поворота потока и высоты лопатки на вторичные потери

## Slide 12
Вторичные потери
12
Способы уменьшения вторичных потерь
1. Тангенциальный наклон лопатки
2. Саблевидные лопатки
4. Перераспределение угла поворота потока по радиусу
3. Меридиональное поджатие
5. Несимметричные концевые стенки

## Slide 13
Потери в радиальном зазоре
13
Радиальный зазор необходим для исключения касания ротора и статора
Радиальный зазор существенно меняется в зависимости от режима работы
Факторы, влияющие на величину радиального зазора
Изменение зазора в полете
Под действие перепада давления возникает течение через зазор
Течение в радиальном зазоре

## Slide 14
Потери в радиальном зазоре
14
Течение через зазор взаимодействует с вторичным, вытесняя его в ядро
Взаимодействие вторичного течения и утечки
Поля потерь полного давления за рабочей лопаткой
Вторичный вихрь
Утечка
Потери в зазоре зависят от:
Величины зазора
Относительной высоты канала
Угла поворота потока 
Степени реактивности
Влияние величины зазора на потери
Влияние степени реактивности на потери

## Slide 15
Потери в радиальном зазоре
15
Способы уменьшения потерь в радиальном зазоре
1. Истираемые покрытия
2. Двойная стенка корпуса
5. Бандаж
3. Изменение верхнего торца лопатки
4. Активное управление
КВД ПС-90
ТНД
Обычный
Легкий
Структура потока

## Slide 16
Потери в осевом зазоре
16
Связаны с влиянием кромочного следа на последующий венец
При движении лопаток, угол натекания периодически меняется из-за неравномерности поля скоростей
Вызывает вибрационные нагрузки лопатки
Проект
Реальность (точка 1)
Реальность (точка 2)
С ростом зазора растут потери трения и уменьшаются потери из-за неравномерности
Существует оптимальный осевой зазор 0,2S

## Slide 17
NGV1
RW1
NGV2
RW2
NGV3
RW3
Strut
Chart: СА3
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
 | 0.93804 | 0.93861 | 0.93861 | 0.93802 | 0.93759 | 0.93756 | 0.93752 | 0.93737 | 0.93728 | 0.93747 | 0.93804 | 0.93861 | 0.93861 | 0.93802 | 0.93759 | 0.93756 | 0.93752 | 0.93737 | 0.93728 | 0.93747 | 0.93804
Chart: ОПОРА
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
 | 0.93861 | 0.93747 | 0.93737 | 0.93756 | 0.93802 | 0.93861 | 0.93747 | 0.93737 | 0.93756 | 0.93802 | 0.93861 | 0.93747 | 0.93737 | 0.93756 | 0.93802 | 0.93861 | 0.93747 | 0.93737 | 0.93756 | 0.93802
0.0014
17
Клокинг эффект
Нестационарная структура течения в ТНД
Влияние позиции СА3 на эффективность ТНД
Влияние позиции выходной стойки опоры на эффективность ТНД

## Slide 18
Дополнительные потери
18
Дисковые потери
Потери от охлаждения
Пограничный слой на диске тормозит его вращение
В присоединенных объемах происходит циркуляция рабочего тела
Современные турбины охлаждаются
Охладитель выходит через отверстия
Охладитель смешивается с потоком
Охладитель участвует в расширении
Циркуляция в присоединенной полости
Закрутка потока в присоединенной полости
Влияние охлаждения на потери в решетке турбины
Влияние охлаждения на КПД турбины

## Slide 19
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com