## Slide 1
Характеристики турбомашин
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2020

## Slide 2
Характеристика ступени компрессора
2
Зависимость параметров, характеризующих работу компрессора (к*, к) от параметров, характеризующих режим его работы (n, Gв [q(в)]), - характеристика компрессора
Характеристика применяется для:
Оценки работы компрессора на нерасчетных режимах
Выбора оптимальных условий работы компрессора
Выбора оптимального регулирования турбокомпрессора
Подбора существующих компрессоров к необходимом условиям
Рассмотрим процесс в ступени осевого компрессора. Для него на проектном режиме известны :
Газодинамические параметры (к*, к, Gв и др.)
План скоростей
Форма лопаток

## Slide 3
Характеристика ступени компрессора
3
Как изменится рабочий процесс компрессора при n=const?
Случай 1. Расход Gв увеличивается относительно проектного режима:
С1
W1
U1
W2
U2
С2
1
1
2
2
Сu
Wu
Wu
Угол 1 увеличивается – отрыв у корытца лопатки РК
Уменьшается эффективность ступени из-за отрыва и волновых потерь (при больших расходах)
Уменьшается затраченный напор
При больших расходах компрессор запирается
к*, к снижаются
Проектный режим
Увеличенный расход

## Slide 4
Характеристика ступени компрессора
4
Как изменится рабочий процесс компрессора при n=const?
Случай 2. Расход Gв уменьшается относительно проектного режима:
Угол 1 уменьшается – отрыв у спинки
Уменьшается эффективность ступени (из-за интенсивного отрыва)
Увеличивается затраченный напор
При малых расходах компрессор не работает (из-за интенсивного отрыва)
к снижается, к* - имеет максимум
Проектный режим
Сниженный расход
С1
W1
U1
W2
U2
С2
1
1
2
2
Сu
Wu
Wu

## Slide 5
Характеристика ступени компрессора
5
Напорная характеристика (изодрома) компрессора – получена при n=const
Напорной характеристики не достаточно для анализа процессов многорежимных компрессоров (при изменении частоты вращения)
Расход воздуха, G
Расчетный режим
ст*
КПД
Граница запирания
Граница срыва
стmax*

## Slide 6
Характеристика ступени компрессора (Версия 2)
6
Теоретический напор компрессора:
Допущение: нет входной закрутки ():
Из планов скоростей:
Тогда:
Вывод: Напор компрессора зависит от угла выхода потока
<90 - осевые компрессоры
=90 - характерно для ЦБК
Граница запирания
Граница срыва
<90 (ОК)
=90 (ЦБК)
Расход воздуха, G

## Slide 7
Характеристика ступени компрессора (Версия 2)
7
Затраченная работа компрессора:
Граница запирания
Граница срыва
<90
=90
Центробежный Компрессор
Осевой компрессор
Расчетный режим
Граница запирания
Граница срыва
Расчетный режим
()
()
Максимум КПД и степени сжатия совпадает
Максимум КПД степени сжатия при меньших расходах чем максимум КПД
Расход воздуха, G
Расход воздуха, G

## Slide 8
Характеристика ступени компрессора
8
Характеристика компрессора – семейство напорных линий, полученных при разных частотах вращения n
Как изменится рабочий процесс компрессора при увеличении частоты вращения n при сохранении осевой скорости ca (расхода)?
С1
W1
U1
W2
U2
С2
1
1
2
2
Wu
Wu
Увеличивается затраченный напор
Увеличивается степень повышения давления и плотность рабочего тела
Граница запирания смещается в сторону больших расходов
Максимальный КПД достигается при большем расходе
Проектный режим
Увеличенная частота вращения

## Slide 9
Характеристика ступени компрессора
9
Характеристика компрессора
Вариант 1
Вариант 2
Более удобный, и часто применяемый вариант
Увеличение частоты
вращения

## Slide 10
Характеристика ступени компрессора
10
Как сравнить характеристики компрессоров, полученные в разных условиях?
Сравнение должно проводиться на подобных режимах
Условие подобия режимов:
Геометрическое – подобие размеров
Кинематическое – подобие полей скоростей
Динамическое – подобие силовых полей
Условие подобия течений в турбомашинах – равенство Ма (a) и Мu (u)
Способ 1 - Приведение
Способ 2 – характеристика в универсальных параметрах

## Slide 11
Характеристика турбины
11
Характеристика турбины - зависимость параметров ха­рактеризующих работу турбины (КПД турбины и пропу­скная способность ) от параметров характеризующих ее режим работы ( и )
Характеристика применяется для:
Оценки работы турбины на нерасчетных режимах
Выбора оптимальных условий работы турбины
Выбора оптимального регулирования турбокомпрессора

## Slide 12
Характеристика турбины
12
Как изменится пропускная способность турбины при изменении степени расширения газа ? (при =const)
Степень расширения газа
Пропускная способность
При <1 пропускная способность почти линейно зависит от степени расширения
Notes: L

## Slide 13
Характеристика турбины
13
Как изменится пропускная способность турбины при изменении степени расширения газа ?
Рост
Степень расширения газа
Рост увеличит конфузорность РК, снизится ст. Уменьшается перепад давления в СА и пропускная способность
Снижение снизит конфузорность РК, увеличивает ст. Возрастет перепад давления в СА и пропускная способность

## Slide 14
Характеристика турбины
Как изменится КПД турбины при изменении степени расширения газа ? (при =const)


Исходный план
Измененный план
С2
2
U2
W2
2
С1
W1
U1
1
1
С2
U2
W2
2
С1
W1
U1
1
14
С уменьшением степени расширения, скорости в РК и с выходной скоростью вначале уменьшаются, затем растут
Потери в РК и с выходной скоростью имеют минимум
14

## Slide 15
Характеристика турбины
Как изменится КПД турбины при изменении степени расширения газа ? (при =const)
15
Рост
Степень расширения газа
КПД

## Slide 16
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com