## Slide 1
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2018

## Slide 2
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
2
Цель проектирования турбомашины – поиск формы меридионального сечения и профилей лопаток в нескольких сечениях по радиусу, которые обеспечат требуемую в техническом задании мощность, при заданных параметрах потока на входе с минимальными габаритными размерами, массой, стоимостью, высокой эффективностью и надежностью в течение ресурса
Пример ГТД с высокими КПД узлов
Является ли такой ГТ удачным?
Проектирование турбомашин ГТД должно проводиться согласовано!!!
Несогласованные узлы:
Дополнительные потери
Высокий расход топлива
Сложность конструкции
Высокая стоимость

## Slide 3
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
3
Проектирование турбомашин должно проводиться согласовано!!!
Пример: Распределением числа Маха в проточной части двигателя НК-36СТ
Пример: Распределением числа давления в проточной части двигателя НК-36СТ

## Slide 4
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
4
Проточная часть должна обеспечивать:
Высокую эффективность узлов и двигателя в целом
Низкую массу и габариты двигателя в целом
Достаточную прочность нагруженных элементов
Проточная часть – основа для детального проектирования узлов ГТД
Проектирование проточной части производится на основном рабочем режиме:
Крейсерский – (двигатель гражданской авиации)
Взлетный – (двигатель военной авиации)
Номинальный – (наземная ГТУ)
Исходные данные для проектирования проточной части – результаты ТГДР
Полетный цикл самолета гражданской авиации
Обобщенный Полетный цикл ТРДД Д-436

## Slide 5
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
5

## Slide 6
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
6
Проточная часть на этапе проектирования должна обеспечивать выполнение следующих требований:
Неразрывности потока при заданных значениях расхода, давления и температуры в характерных сечениях проточной части
Баланса мощности компрессора и турбины:
Согласования работы компрессора и турбины по окружным скоростям с учетом равенства или пропорциональности частот вращения роторов
Запас прочности рабочих лопаток турбины (наиболее нагруженного элемнта) по растягивающим напряжениям
Минимизация массы и выполнение ограничений

## Slide 7
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
7
Определение кольцевых площадей и диаметров проточной части
Давления, температуры и расходы характерных сечений известны из термодинамического расчета
Приведенные скорости выбираются по опыту
Уравнение неразрывности
Узел | Сечение | 
Вентилятор, подпорные ступени, КСД | Вход | 0,6...0,75
 | Выход | 
КВД | Вход | 0,55...0,7
 | Выход | 0,2...0,3
Турбины | Вход | 0,2...0,3
 | Выход | 0,4...0,6 (для ТРДД и ТРД) 0,3...0,45 (для ТВД и ТВаД)
Узел | Сечение | 
Вентилятор, подпорные ступени, КСД | Вход | 0,6...0,75
 | Выход | 
КВД | Вход | 0,55...0,7
 | Выход | 0,2...0,3
Турбины | Вход | 0,2...0,3
 | Выход | 0,4...0,6 (для ТРДД и ТРД) 0,3...0,45 (для ТВД и ТВаД)
Не должно быть резких изменений скорости
Связь площади сечения и диаметров
Известно -
Известно -
Известно -
Известно -

## Slide 8
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
8
Определение кольцевых площадей и диаметров проточной части
Форма проточной части |  |  | 
Изображение |  |  | 
Достоинства | Малое число ступеней Стабильные радиальные зазоры Простой статор Технологичные лопатки | Компромисс между двумя вариантами | Простой ротор Большая высота лопатки на выходе Низкая масса ротора
Недостатки | Малая высота лопатки на выходе Сложный ротор Высокая масса ротора |  | Большое число ступеней Сложный статор Нестабильный радиальный зазор
Форма проточной части |  |  | 
Изображение |  |  | 
Достоинства | Малое число ступеней Стабильные радиальные зазоры Простой статор Технологичные лопатки | Компромисс между двумя вариантами | Простой ротор Большая высота лопатки на выходе Низкая масса ротора
Недостатки | Малая высота лопатки на выходе Сложный ротор Высокая масса ротора |  | Большое число ступеней Сложный статор Нестабильный радиальный зазор
Универсальный вариант

## Slide 9
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
9
Каковы геометрические ограничения при расчёте размеров проточной части?
Узел | Ограничение | Причина
Вентилятор |  | Размещение лопаток в диске, прочность диска
КВД, КСД |  | Размещение лопаток в диске, прочность диска
КВД |  | Малая высота лопаток. Большие потери
ТВД | Dср/hл<14 | Малая высота лопаток. Большие потери
ТНД | Dср/hл>3 | Размещение лопаток в диске, прочность диска
КВД, ТВД | hл>15мм | Малая высота лопаток. Большие потери
Узел | Ограничение | Причина
Вентилятор |  | Размещение лопаток в диске, прочность диска
КВД, КСД |  | Размещение лопаток в диске, прочность диска
КВД |  | Малая высота лопаток. Большие потери
ТВД | Dср/hл<14 | Малая высота лопаток. Большие потери
ТНД | Dср/hл>3 | Размещение лопаток в диске, прочность диска
КВД, ТВД | hл>15мм | Малая высота лопаток. Большие потери

## Slide 10
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
10
Выбор числа ступеней турбомашин
На этом этапе работа считается равномерно распределенной между ступенями
– коэффициент напора (нагрузки)
– средняя окружная скорость ступени
Коэффициент напора совместно с коэффициентом расхода позволяет оценить КПД
Диаграмма Смита для турбины
«Диаграмма Смита» для ступени компрессора
Диаграмма для определения КПД компрессора
(* КПД турбины завышено на 2%)

## Slide 11
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
11
Выбор окружной скорости турбомашин
Узел | Рекомендуемое начальное значение окружной скорости на среднем сечении , м/с | Узел | Рекомендуемое , м/с
Вентилятор | 300...400 | ТВД | 350...500
Подпорные ступени | 200...300 | ТСД | 
КСД | дозвуковые ступени 300…350 трансзвуковые ступени 350…420 сверхзвуковые ступени 420 … 480 | ТНД и свободная турбина | 200...300
Узел |  | Узел | 
Вентилятор | 300...400 | ТВД | 350...500
Подпорные ступени | 200...300 | ТСД | 
КСД | дозвуковые ступени 300…350 трансзвуковые ступени 350…420 сверхзвуковые ступени 420 … 480 | ТНД и свободная турбина | 200...300

## Slide 12
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
12
Определение напряжений растяжения в корневом сечении лопатки турбины
Напряжения в лопатке зависят от высоты лопатки и частоты вращения
Существует предельное значение частоты вращения
Коэффициент запаса прочности
Допускаемые напряжения
Температура материала лопатки
Температура лопатки равна температуре торможения потока в относительном движении
При – турбина охлаждается
Что определяет частоту вращения ротора НД?

## Slide 13
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
13
Определение длины и массы узлов
Узел | Длина, м | Масса, кг
Вентилятор |  | 
Подпорные ступени, КСД |  | 
КВД |  | 
КС | нет данных | 
ТВД |  | 
ТСД |  | 
ТНД |  | 
Узел | Длина, м | Масса, кг
Вентилятор |  | 
Подпорные ступени, КСД |  | 
КВД |  | 
КС | нет данных | 
ТВД |  | 
ТСД |  | 
ТНД |  | 

## Slide 14
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
14
Методика проектирования проточной части

## Slide 15
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
15
Пример расчета проточной части двигателя Д-36
Двигатель Д-36
Параметры | оригинальный | модифицированный
m | 5.6 | 6.82
 | 1.39 | 1.545
η ↑ | - | 0.02
Cуд，кг/кН•час | 37.8691 | 34.0597 ↓10.06%
Pуд.кН•с/кг | 0.2557 | 0.2798 ↑9.44%
Параметры | оригинальный | модифицированный
m | 5.6 | 6.82
 | 1.39 | 1.545
η ↑ | - | 0.02
Cуд，кг/кН•час | 37.8691 | 34.0597 ↓10.06%
Pуд.кН•с/кг | 0.2557 | 0.2798 ↑9.44%
Термодинамические данные
Изменение КПД узлов
LPC
Fan
HPC
IPC
LPT
HPT
IPT
Диаграмма Смита для турбины
Диаграмма Смита компрессора
Оригинальный
Модифицированный

## Slide 16
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
16
Пример расчета проточной части двигателя Д-36 (влияние частоты вращения)
Каскад ВД
Каскад СД
Каскад НД
Компрессор
Турбина
ограничения

## Slide 17
Согласование компрессора и турбины при проектировании ГТД
17
Пример расчета проточной части двигателя Д-36 (влияние периферийного диаметра турбины)
Каскад ВД
Каскад СД
Каскад НД
Влияние модификаций на параметры ГТД
0D – Термодинамический расчет
1D – расчет проточной части

## Slide 18
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД
18
Газогенератор
Схема ТРДД
Баланс расходов
Баланс мощностей
Уравнение расхода для сечений г и ввд
Условия совместной работы выполненного двигателя
Баланс расходов
Баланс мощностей
Соответствие частот вращения
Удельная работа

## Slide 19
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД
19
Совместная работа узлов газогенератора
+
=
Уравнение совместной работы узлов газогенератора
Уравнение совместной работы узлов газогенератора для двигателя с одним управляющим фактором
Уравнение устанавливает соотношение между и и накладывает ограничения на положение рабочих точек на характеристике компрессора ВД
Для двигателя с одним управляющим фактором уравнение описывает линию на характеристике компрессора – линию совместной работы
Характеристика КВД
Положение линии совместной работы определяется площадями характерных сечений и наличием отборов мощности и воздуха
Не удачное согласование узлов ГТД может привести к тому, что отличный компрессор не сможет показать свои параметры в составе двигателя

## Slide 20
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД
20
Каскад низкого давления
Схема ТРДД
Баланс расходов
Баланс мощностей
Условия совместной работы выполненного двигателя
Баланс расходов
Баланс мощностей
Соответствие частот вращения
Уравнение расхода для сечений сII и ввд
Степень двухконтурности ТРДД выполненного двигателя однозначно определяется положением рабочей точки на характеристике компрессора ВД
Баланс расходов
Уравнение расхода для сечений в и ввд

## Slide 21
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД
21
Каскад низкого давления
Уравнение совместной работы узлов каскада НД
Характеристика КВД
положение рабочей точки на характеристике КНД зависит от положения рабочей точки на характеристике КВД
Характеристика КНД

## Slide 22
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД
22
Положение рабочих точек на характеристике компрессора зависят от:
степени повышения температуры в газогенераторе
площадей характерных сечений (, ) – двигатель с нерегулируемыми или регулируемыми сечениями
коэффициента отбора мощности , т.е. от типа двигателя
от величины отбора воздуха на самолетные нужды
от скорости полета
от КПД узлов и коэффициентов потерь
Характеристика КВД

## Slide 23
23
Как оценить, насколько далека рабочая точка от границы срыва?
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД
Обычно запасы ГДУ составляют 5...20%
Запас газодинамической устойчивости (ГДУ) компрессора. Показывает, на сколько изменяются и при смещении рабочей точки на границу помпажа
Коэффициент газодинамической устойчивости:
Notes: The line connecting the points of stall of different pressure lines forms the stall boundary. The operation on the modes, which are located near it, are accompanied by intense pulses of flow in the compressor, a sharp deterioration in parameters and increasing loads on the blades. In this regard, power plants are designed so that the operating points on the compressor characteristics are situated far enough from the stall boundary.
Quantitative evaluation of gas dynamic stability margin (margin to stall) is made at a constant rotational speed n = const by a rate of dynamic stability:
4.6.3
where , - pressure ratio at the operating point and on the stability limit (stall) at the same rotational speed;
and - the corresponding air mass flow rates (Figure 4.6.8).
Value
4.6.4
is called gas dynamic stability margin (GDS) of compressor. It shows how much more and are changed when the moving of the working point to the surge line [2]. Usually margins of GDS are 5...20% [1, 17].

## Slide 24
24
ВНА
РК1
НА1
РК2
НА2
РК3
НА3
Отбор воздуха
2%
КНД НК36-СТ
Расчётная область с граничными условиями
Гран. ус. на входе в КНД:
Полное давление и температура;
Гран. ус. на выходе из КНД :
Static pressure/mass flow
Частота вращения: 6100 об/мин
Критерии оптимизации:
повышение КПД компрессора на режиме
повышение запасов устойчивой работы на режиме
Варьируемые параметры:
смещения точек, образующих сплайны средних линии профиля,
выносы сечений
значение статического давления на выходе из КНД в точках срыва
99 ПЕРЕМЕННЫХ
ОПТИМИЗАЦИЯ КНД НК-36СТ-32

## Slide 25
COMPARISON OF CALCULATED CHARACTERISTICS
OF THE BASE LPC OF THE ENGINE NK36-ST WITH EXPERIMENTAL DATA
COMPARISON OF CALCULATED CHARACTERISTICS
OF UPGRADED LPC WITH THE DATA USED IN THE ENGINE MATHEMATICAL MODEL
Parameters
are presented
in normalized form:
,
where
– the
corrected rotor speed
at the primary
operational mode;
- the
corrected rotor speed
at the current
operational mode.
The differences in calculated operational parameters from the experimental value at primary mode is 1% for efficiency and
0,5 % for pressure ratio
The differences in calculated operational parameters from the experimental value at primary mode is 0,6% for efficiency and
0,5 % for pressure ratio
25
ОПТИМИЗАЦИЯ КНД НК-36СТ-32
Notes: В процессе решения задачи оптимизации, при каждом обращении оптимизатора к расчётной модели проводится CFD расчёт параметров работы компрессора на нескольких режимах работы. Для получения решения требуются сотни и даже тысячи обращений оптимизатора к модели. Поэтому численная модель должна не только позволять точно предсказывать характеристики компрессора, но и обладать минимальным временем счёта.
Исходная геометрическая модель расчётной области была построена на основе конструкторской документации, предоставленной ОАО "Кузнецов" и содержала в себе домены входной и выходной областей, входного направляющего аппарата, рабочих колёс, направляющих аппаратов Также модель учитывала наличие отбора рабочего тела за рабочим колесом первой ступени в количестве 2% от расхода воздуха через компрессор.
Численная модель создавалась в стационарной осесимметричной постановке. Учитывалось деформирование лопаток под влиянием действующих сил. При этом считалось, что втулочное сечение остается неизменным, а периферийное сечение поворачивается на некоторый угол . В остальных сечениях изменение угла поворота сечения рассчитывалось по линейному закону. Величина угла  была найдена в результате прочностного расчета по стержневой модели использовалась модель турбулентности k-ε (Low Re Yang-Shih).
Созданная модель была разделена на конечные элементы структурной сеткой с помощью программы Numeca Autogrid 5. Модель содержала в себе 2,3 млн. элементов (в среднем на один ЛВ приходилось 300 тысяч элементов). Величина минимальной скошенности для модели в трёхмерной сетке составила 26 градуса. Среднее значение параметра Aspect Ratio - 2000. Модель турбулентности k-e.

## Slide 26
26
increase in compressor efficiency at
increase of safety margins at
Optimization Criteria
Variable Parameters
displacements of the points of the camber line splines
shifts of sections
value of static pressure at the LPC outlet at stall points
99 VARIABLES
SCHEME OF FORMULATION
OF THE LPC OPTIMIZATION PROBLEM
ОПТИМИЗАЦИЯ КНД НК-36СТ-32

## Slide 27
Баз. КНД
Опт. КНД
Периферийное сечение
Втулочное сечение
Среднее сечение
ОПТИМИЗАЦИЯ КНД НК-36СТ-32
27
Положение границы срыва не изменилось
Запасы устойчивой работы возросли с 10 до 11
Работа на низких режимах не изменилась
Рост максимального КПД составил 0,3% (абс.)
Реальный рост КПД зависит от положения линии совместной работы
Рост КПД может достигать до 1%
Сравнение характеристик исходного и оптимизированного компрессоров

## Slide 28
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com