## Slide 1
Рабочий процесс осевого компрессора
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2020

## Slide 2
Ключевые вопросы проектирования компрессоров
2
Каким образом разделить работу между степенями многоступенчатой турбомашины?
Какое сочетание основных параметров рабочего процесса турбомашины (, , ) позволит добиться наивысшей эффективности?
Как рассчитать изменения параметров потока по высоте лопатки?
Как спрофилировать лопатку, чтобы она повернула поток на заданный угол  с минимальными потерями энергии?
Как выбрать углы атаки, обеспечивающие получение высокой работы с минимальными потерями энергии?
Как обеспечить устойчивую работу компрессора?
Как уменьшить число ступеней турбомашины?

## Slide 3
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
3
Важнейшая задача проектирования - определение плана скоростей
Допущения
средний диаметр РК не меняется
осевая скорость в ступени неизменна
Рабочий процесс ступени определяется следующими параметрами
– коэффициент напора
– коэффициент расхода
– степень реактивности
компрессор
Какое сочетание основных параметров рабочего процесса (L/u2, ca/u, ст ) обеспечивает максимальную эффективность ступени компрессора?

## Slide 4
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
4
Баланс энергии в ступени компрессора
Коэффициенты потерь
Потери в направляющем аппарате
Потери в рабочем колесе
Потери в направляющем аппарате зависят от скорости с2, диффузорности канала НА (c3/c2) и поворота потока 
Потери в рабочем колесе зависят от скорости w1, диффузорности канала РК (w2/w1) и поворота потока 
0
0
W1
W2


## Slide 5
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
5
Изменение рабочего процесса осевого компрессора при изменении коэффициента расхода (; )


Измененный план
Исходный план
С увеличением коэффициента расхода:
Увеличивается уровень скоростей
Снижается диффузорность каналов, хорда профилей
W2
С2
С1
U2=U1
W1

Сa
Wu
W2
С2
С1
U2=U1
W1

Сa
Wu

## Slide 6
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
6
Изменение рабочего процесса осевого компрессора при изменении коэффициента напора (; )


Измененный план
Исходный план
С увеличиением коэффициента напора:
Растет уровень скоростей на входе в венцы, их диффузорность и угол поворота потока
Уменьшается хорда и уменьшается густота венцов
W2
С2
С1
U2=U1
W1

Сa
Wu
W2
С2
С1
U2=U1
W1

Сa
Wu

## Slide 7
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
7
+
Диаграмма «Смита»
Диаграмма удобна для оценки КПД компрессоров на первых этапах проектирования или модернизации
GT2018-75845

## Slide 8
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
8
GT2019-91569
СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВ СКОРОСТЕЙ РАЙОНАМ ДИАГРАММЫ «СМИТА» КОМПРЕССОРА
Изменение густоты(хорда/шаг) решетки на диаграмме Смита компрессора

## Slide 9
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
9
Диссертация Блинова
ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА НАПОРА С СУЩЕСТВУЮЩИХ ГТУ
ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛИТРОПИЧЕСКОГО КПД ОТ КОЭФФИЦИЕНТ НАПОРА ПЕРВЫХ (слева) и последних (справа) СТУПЕНЕЙ НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПРЕССОРОВ

## Slide 10
Оптимальные параметры рабочего процесса компрессора
10
Изменение рабочего процесса осевого компрессора при изменении степени реактивности ()

Исходный план
Измененный план
С увеличением степени реактивности:
Уровень скоростей и потери в НА снижается
Уровень скоростей и потери в РК ростут
W2
С2
С1
U2=U1
W1

Сa
Wu

## Slide 11
Закрутка потока на входе в компрессор
11
Поток попадает в компрессор в осевом направлении 0=90.
Если поток отклонится от осевого направления, у абсолютной скорости появится окружная проекция – закрутка потока
С1
С1u
Закрутка положительная
Закрутка отрицательная
Направление С1u
и U совпадают
u
Направление С1u
и U противоположны
План скоростей ступени без закрутки
Закрутка
С1
С1u
С1
С1u

## Slide 12
Закрутка потока на входе в компрессор
12
Положительная закрутка при u=const; Gв=const; =const
Уменьшается скорость w1
Уменьшаются потери в РК, растет КПД
Уменьшается затраченный напор
С1
W1
W2
С2
С1a
С2a
Wu
U1
Сu
U2

Положительная закрутка при u=const позволяет увеличить КПД при уменьшени работы ступени
С закруткой потока
Без закрутки на входе
Wu

## Slide 13
Закрутка потока на входе в компрессор
13
Положительная закрутка при w=const; Gв=const; =const
Скорость в РК w1 остается постоянной
Потери в РК и КПД неизменны
Увеличивается затраченный напор
Положительная закрутка при w=const позволяет увеличить работу при сохранении КПД
С1
W1
W2
С2
С1a
С2a
U1
U2

Wu
Сu
С закруткой потока
Без закрутки на входе

## Slide 14
Выбор угла атаки
14
Проектировщики хотят увеличить напор без дополнительных потерь
Затраченный напор зависит от угла поворота потока в венце
Геометрический угол поворота 2л - 1л не изменен
Угол отставания потока  меняется только при сильных отрывах
Поворот потока в венце определяется углом атаки i

## Slide 15
Выбор угла атаки
15
Коэффициент потерь энергии 
i=0
Угол атаки, i
imin
потери
iкр

Сильный отрыв потока приводит к росту угла отставания 
Угол поворота потока растет линейно

## Slide 16
Выбор угла атаки
16
Анализ полученных зависимостей
i=0
Угол атаки, i
imin
iкр
iopt

потери
КПД
=0,8max
Проектная
точка
Угол атаки, i | Потери | 
i<0 | Высокие | Низкий
i0 | Низкие | Низкий
i>0 | Высокие | Высокий
КПД решетки
Выбор максимального КПД не удачен
При изменении режима КПД может сильно упасть
max
iном

## Slide 17
Работа ступеней компрессора на разных радиусах
17
Рассматриваются треугольники скоростей на входе в РК в трех сечениях: периферийном среднем и втулочном
Допущение: абсолютная скорость на входе в РК – постоянна
Втулочное сечение
Периферийное сечение
Среднее сечение
c1вт
u1вт
w1вт
По высоте лопатки изменяется угол входа в относительном движении 1
Лопатки – закручены по высоте
Периферийные сечения менее закручены, чем втулочные
1
c1ср
u1ср
w1ср
c1к
u1к
w1к
1
1
От радиуса зависит окружная скорость: u=r

## Slide 18
Работа ступеней компрессора на разных радиусах
18

## Slide 19
Работа ступеней компрессора на разных радиусах
19
Как абсолютная скорость на входе в РК меняется реально?
Втулочное сечение
Периферийное сечение
Среднее сечение
c1вт
u1вт
w1вт
1
c1ср
u1ср
w1ср
c1к
u1к
w1к
1
1
В реальности лопатка еще более закручена по высоте
Слоистое течение существует при наличии радиального градиента давления
К периферии давление растет, скорость падает
с1=𝑓(𝑟)=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
с1=𝑓(𝑟)=var

## Slide 20
Работа ступеней компрессора на разных радиусах
20
Как рассчитать изменение параметров по высоте канала?
Как выбрать закон закрутки?
Закон закрутки обычно представляется в виде: curm=const
если m=1 - cur=const – закон постоянства циркуляции
если m=-1 – cu/r=const – закон твердого тела
если m=cos21– 1=const – закон постоянства угла в абсолютном движении
В этом уравнении две переменных
Для решения необходимо второе уравнение
Обычно применяют уравнение cu=f(r) - закон закрутки
Лопатка должна иметь низкие потери и быть технологичной

## Slide 21
Работа ступеней компрессора на разных радиусах
21
Закон постоянства циркуляции cur=const
Изменение параметров по высоте лопатки при использовании закона cur=const
Достоинства
Недостатки
Потенциально высокий КПД
Постоянный по высоте лопатки затраченный напор
Возможность появления отрицательной реактивности на втулке
Большие скорости на периферии
Лопатка сильно закручена по высоте
Большие потери в радиальном зазоре

## Slide 22
Работа ступеней компрессора на разных радиусах
22
Закон постоянства степени реактивности ст=const
Изменение параметров по высоте лопатки при использовании закона ст=const
Достоинства
Недостатки
Устранены основные недостатки закона cur=const
Постоянный по высоте лопатки затраченный напор
Необходим входной направляющий аппарат
- cur=const ; - ст = const

## Slide 23
Многоступенчатые компрессоры
23
Степень повышения давления компрессора современного ГТД >40
Степень повышения ступени осевого компрессора <2
Степень повышения ступени центробежного компрессора <10
Компрессоры современных ГТД – многоступенчатые
Основные параметры многоступенчатого компрессора:
Степень повышения давления
Затраченный напор
Изоэнтропический напор
Мощность

## Slide 24
Многоступенчатые компрессоры
24
Связь параметров многоступенчатого компрессора с параметрами ступеней
Затраченный напор:
P-v диаграмма многоступенчатого сжатия
Связь КПД компрессора с КПД ступени
КПД
Изоэнтропический напор:
Степень повышения давления:

## Slide 25
Изменение осевой скорости в многоступенчатом компрессоре
25
Из-за роста плотности в компрессоре уменьшается высота лопаток
В ступенях с малыми лопатками – большие потери
С1
W1
U1
W2
U2
С2
1
1
2
2
Wu
Wu
Уменьшается затраченный напор ступени
Уменьшается угол 1 (допустимое значение 25-30)
Уменьшается запас устойчивой работы
Снижение осевой скорости – не более 15м/с
Исходная осевая скорость
Осевая скорость снижена
Для увеличения эффективности нужно снизить осевую скорость са на выходе компрессора

## Slide 26
Изменение осевой скорости в многоступенчатом компрессоре
26
Осевая скорость изменяется только на последних ступенях
На первых ступенях осевая скорость постоянная
Снижение осевой скорости – не более 15м/с в одной ступени

## Slide 27
Распределение работ сжатия в многоступенчатом компрессоре
27
В первых ступенях имеет место окружная и радиальная неравномерность потока
Малый запас устойчивости первых ступеней из-за неравномерности требует снижать подводимую работу
На первых ступенях рабочее тело имеет низкую температуру и скорость звука
Большие сверхзвуковые скорости на периферии лопатки
Средний диаметр проточной части компрессора увеличивался к выходу. Значение окружных скоростей u на первых ступенях невелико.
В последних ступенях, где высоты лопаток не велики, имеют место большие потери энергии
Снижение осевой скорости на последних ступенях приводит к уменьшению работы
Что нужно учитывать при разделении работы между ступенями компрессора?
Холодный воздух проще сжать
Не следует подводить большую работу туда, где есть большие потери энергии
Нужно учитывать форму проточной части
Особенности работы различных ступеней?

## Slide 28
Распределение работ сжатия в многоступенчатом компрессоре
28
Однокаскадный компрессор
Двухкаскадный компрессор
Трансзвуковая ступень
Notes: .

## Slide 29
Работа компрессора в условиях неравномерности на входе
29
Причины неравномерности потока на входе в компрессор:
Неоднородность атмосферы
Влияние элементов самолета
Влияние элементов входного устройства
Различают два вида неравномерности: окружную и радиальную
Более опасной считается окружная неравномерность
Входное устройство современного военного самолета

## Slide 30
Работа компрессора в условиях неравномерности на входе
30
Пример полей скоростей в компрессоре в условиях неравномерности потока на входе
Меридиональные сечения
Сечение на выходе входного устройства
Сечение на периферии компрессора

## Slide 31
Вращающийся срыв
31
W1
1
2
3
U
Механизм возникновения
Отрыв вращается в сторону вращения ротора со скоростью 40 - 60%U
Срывных зон может быть несколько
Размеры зон зависят от относительного диаметра втулки

## Slide 32
Вращающийся срыв
32
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ – ЩЕЛЕВОЙ ПЕРЕПУСК
С кольцевой щелью
С перфорацией
Большой
Малый
ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДИАМЕТРА ВТУЛКИ

## Slide 33
Закономерности Работы многоступенчатого компрессора на нерасчетных режимах
33
Изменение осевой скорости в многоступенчатом компрессоре:
1
i
Уравнение неразрывности
Вывод. Планы скоростей в разных ступенях меняются не одинаково
Соотношение между окружными скоростями не меняется:
Изменение осевой скорости зависит от степени повышения давления!

## Slide 34
Работа многоступенчатого компрессора на нерасчетных режимах
34
Работа многоступенчатого компрессора при уменьшении частоты вращения
С1ср
W1ср
U1ср
W2ср
U2ср
С2ср
1ср
1ср
2ср
2ср
Wuср
Wuср
Первая ступень
Средняя ступень
С1_1
W1_1
U1_1
W2_1
U2
С2_1
1_1
1_1
2_1
2_1
Wu_1
Wu_1
Проектный режим
Нерасчетный режим

## Slide 35
Работа многоступенчатого компрессора на нерасчетных режимах
35
Работа многоступенчатого компрессора при уменьшении частоты вращения
С1ср
W1ср
U1ср
W2ср
U2ср
С2ср
1ср
1ср
2ср
2ср
Wuср
Wuср
Последняя ступень
Средняя ступень
С1z
W1z
U1
W2z
U2z
С2z
1z
1z
2z
2z
Wuz
Wuz
Проектный режим
Нерасчетный режим

## Slide 36
Работа многоступенчатого компрессора на нерасчетных режимах
36
Работа многоступенчатого компрессора при увеличении частоты вращения
Первая ступень
Средняя ступень
С1ср
W1ср
U1ср
W2ср
U2ср
С2ср
1ср
1ср
2ср
2ср
Wuср
Wuср
С1_1
W1_1
U1_1
W2_1
U2_1
С2_1
1_1
1_1
2_1
2_1
Wu_1
Wu_1
Проектный режим
Нерасчетный режим

## Slide 37
Работа многоступенчатого компрессора на нерасчетных режимах
37
Работа многоступенчатого компрессора при увеличении частоты вращения
Последняя ступень
Средняя ступень
С1ср
W1ср
U1ср
W2ср
U2ср
С2ср
1ср
1ср
2ср
2ср
Wuср
Wuср
С1z
W1z
U1z
W2z
U2z
С2z
1z
1z
2z
2z
Wuz
Wuz
Проектный режим
Нерасчетный режим

## Slide 38
Работа многоступенчатого компрессора на нерасчетных режимах
38
Диапазоны срывов в зависимости от частоты вращения
Срыв на первых ступенях
Срывные зоны локализуются на периферии
При сильном снижении срыв распространяется вниз по потоку
Через срывную зону выбрасывается сжатый воздух вперед
Срыв на последних ступенях
Отрыв сразу на всей лопатке
Срывная зона распространяется вперед
Срывная зона вращается со скоростью 10-40%u
Через срывную зону выбрасывается сжатый воздух вперед
Помпаж компрессора

## Slide 39
Основная причина рассогласования работы ступеней многоступенчатого компрессора при изменении частоты вращения – отклонение углов натекания 1 от проектных значений
Регулирование многоступенчатых компрессоров
39
Первая ступень
Средняя ступень
Последняя ступень
Нерасчетный режим
Расчетный
режим
Существует 3 способа регулирования:
Клапаны перепуска воздуха
Поворотные лопатки НА
Разделение компрессора на каскады
Основная идея регулирования – приблизить углы натекания 1 к расчетным значениям

## Slide 40
Способ 1. Клапаны перепуска воздуха
40
Выпускается часть воздуха средних степеней в атмосферу или 2 контур
Выход
Вход
Перепуск
Работа клапана перепуска
Клапан двигателя ПС-90
Клапан ленточного типа
Схема организации перепуска

## Slide 41
Способ 1. Клапаны перепуска воздуха
Работа многоступенчатого компрессора с перепуском воздуха
Последняя ступень
Первая ступень
С1_1
W1_1
U1
W2_1
U2_1
С2_1
1_1
1_1
2_1
2_1
Wu_1
С1z
W1z
U1
W2z
U2z
С2z
1z
1z
2z
2z
Проектный режим
Нерасчетный режим
Нерасчетный режим с регулированием

## Slide 42
Способ 1. Клапаны перепуска воздуха
42
Увеличивается расход через первые ступени из-за уменьшения сопротивления сети за ними
Уменьшается расход через последние ступени из-за уменьшения плотности воздуха
Перепуск снижает эффективность компрессора и двигателя
Изменяется характеристика компрессора
Без перепуска
С перепуском

## Slide 43
Способ 2. Поворотные направляющие лопатки
43
Угол натекания на рабочую лопатку обеспечивается за счет поворота предыдущей лопатки
Регулируются лопатки первой и последней групп ступеней
Регулирование НА изменяет характеристику компрессора
Без регулирования
С регулированием

## Slide 44
Способ 2. Поворотные направляющие лопатки
Работа многоступенчатого компрессора с поворотными лопатками НА
Последняя ступень
Первая ступень
С1_1
W1_1
U1_1
W2_1
U2_1
С2_1
1_1
1_1
2_1
2_1
Исходное положение
лопатки НА
Положение НА
при регулировании
С1z
W1z
U1
W2z
U2z
С2z
1z
1z
2z
2z
Исходное положение
Лопатки НА
Положение
при регулировании
44
Проектный режим
Нерасчетный режим
Нерасчетный режим с регулированием

## Slide 45
Способ 3. Разделение компрессора на каскады
45
Первая группа ступеней вращается медленно
Задняя группа ступеней – быстро
Достоинства много каскадных компрессоров
Разделение на каскады уменьшает число ступеней компрессора
Упрощается запуск двигателя
Увеличивается запас устойчивой работы
Недостатки много каскадных компрессоров
Сложность конструкции
Notes: .

## Slide 46
Способ 3. Разделение компрессора на каскады
Работа многоступенчатого двухкаскадного компрессора
Последняя ступень
Первая ступень
46
n 
n 
Каскад НД
Каскад ВД
С1z
W1z
U1
W2z
U2z
С2z
1z
1z
2z
2z
С1_1
W1_1
U1_1
W2_1
U2_1
С2_1
1_1
1_1
2_1
2_1
Проектный режим
Нерасчетный режим
Нерасчетный режим с регулированием

## Slide 47
Регулирование компрессоров
Компрессор современного ГТД (GE-90)
47
Поворотные
лопатки НА
Клапаны
перепуска
Выход
Вход
Выход
Каскад ВД
Каскад НД

## Slide 48
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com