## Slide 1
Лекция 2
Влияние величин углов резца на процесс резания
Главный передний угол оказывает влияние на силы резания и на прочность режущего лезвия. Установлено, что увеличение переднего угла ( > 0) приводит к снижению сил резания и уменьшению прочности режущей кромки. Значения главного переднего угла могут изменяться от +30 град до -20 град (см. рис. 4). Увеличение главного заднего угла оказывает аналогичное влияние на характер изменения сил резания и прочность режущего клина, однако, в меньшей степени. Величина главного заднего угла находится в диапазоне от 4 град до 20 град .
Изменение величины углов и оказывает влияние на прочность резца, его стойкость, величину и соотношение составляющих сил резания. Особенно их значения влияют на высоту шероховатости обработанной поверхности. Уменьшение величины этих углов (см. рис. 4) приводит к увеличению прочности и стойкости резца, снижает высоту шероховатости обработанной поверхности и увеличивает величину радиальной составляющей силы резания. При слишком малом значении угла резко возрастает отжим резца от заготовки и часто наблюдаются вибрации, в результате чего ухудшается качество обработанной поверхности и увеличивается износ инструмента. Обычно угол выбирают в пределах от 30 град до 90 град (через 15 град) в зависимости от вида обработки, типа резца, жесткости заготовки и резца и способа их крепления. Угол составляет обычно 10-30 град.

## Slide 2
Углы наклона режущей кромки влияют на прочность вершины резца. При положительных значениях этих углов прочность вершины резца выше, чем при отрицательных. Величины углов и колеблются в пределах -15…+15 град. Если угол имеет положительное значение, то стружка отводится в сторону обработанной поверхности заготовки, поэтому такое расположение режущей кромки применяют при черновых и получистовых операциях. При чистовых операциях угол должен быть отрицательным, так как в этом случае стружка отводится вперед по направлению движения резца, в сторону необработанной поверхности заготовки.
В процессе точения значения углов изменяются в зависимости от установки резца относительно оси вращения заготовки (выше или ниже).
Влияние установки резцов на их геометрические параметры
Установить вершину резца точно по центру обрабатываемой детали практически невозможно, и поэтому она может располагаться выше или ниже центра. В зависимости от этого будут изменяться передний и задний углы резца, так как при установке резца выше или ниже центра заготовки изменяется положение основной плоскости и связанной с ней плоскости резания. На рис. 5 показаны геометрические параметры резца в зависимости от положения его вершины относительно оси центров при наружном точении (см. рис. 5, а-в) и при внутреннем растачивании (см. рис. 5, г-е). Как видно из рис. 5, в условиях наружного точения установка резца выше оси центров приводит к увеличению переднего угла и уменьшение заднего угла .

## Slide 3
Рис. 5. Геометрические параметры резца в зависимости от положения
его вершины относительно оси центров:
а-в – при наружном точении; г-е – при растачивании

## Slide 4
В случае установки резца ниже оси центров действительный передний угол уменьшается, а задний увеличивается. Обратная картина наблюдается при растачивании заготовок. Как видно из рис. 5, Установка резца выше оси центров приводит к уменьшению угла и увеличению угла , а при установке резца ниже оси центров действительный угол увеличивается, в то время как угол уменьшается.
Главный и вспомогательный углы в плане могут быть различными в зависимости от установки резца по отношению к оси обрабатываемой заготовки. Указанное изменение углов и показано на рис. 6.
Рис. 6. Схема изменения углов и в плане в зависимости от установки резца относительно оси детали

## Slide 5
Геометрия среза и её влияние
на формирование шероховатости поверхности
Пусть в процессе точения за один оборот заготовки инструмент переместится из положения I в положение II. При этом с заготовки будет срезан слой материала с поперечным сечением АВСD (рис. 7, а). Это поперечное сечение называется номинальным сечением среза.
Рис. 7. Элементы режима резания при токарной обработке:
а – номинальное сечение среза; б - параметры среза;
I, II – положения резца

## Slide 6
Для количественной оценки срезаемого слоя вводится два параметра: толщина срезаемого слоя (или среза) – ; ширина срезаемого слоя (среза) – (рис. 7, б).
Толщина срезаемого слоя – это расстояние по сечению среза, измеренное нормально к главной режущей кромке инструмента .
Ширина срезаемого слоя – это расстояние по сечению среза, измеренное вдоль главной режущей кромки инструмента .
После перемещения резца из положения I в положение II на обработанной поверхности заготовки остается часть несрезанного материала с поперечным сечением ВСЕ (рис. 8). Это обусловлено тем, что вершина резца в процессе обработки заготовки движется по винтовой линии. Данное сечение называется остаточным сечением среза.
Рис. 8. Схема образования остаточного среза
Рис. 9. Величина остаточного
среза после обточки

## Slide 7
На рис. 9 представлена величина остаточного среза после обточки заготовки. Как видно из рис. 9, высота остаточного среза будет пропорциональна параметру шероховатости и может быть определена из треугольников ВКЕ и СКЕ:
Так как
, тогда
, откуда
Данная зависимость справедлива, когда радиус при вершине резца
. При
величину
можно определить по формуле:

## Slide 8
На величину влияют , , и . Увеличение и приводит к увеличению .
В то же время увеличение ведет к снижению значений . Вышеизложенное видно из рис. 10.
.
а б в г
Рис. 10. Влияние главного и вспомогательного углов в плане, подачи
и радиуса при вершине резца на высоту остаточного среза:
а – исходное состояние; б – влияние главного и вспомогательного углов в плане; в – влияние подачи; г – влияние радиуса при вершине резца; I, II – положение резца
Для уменьшения шероховатости поверхности заготовки в первую очередь необходимо уменьшить и или увеличить радиус при вершине и только в последнюю очередь можно уменьшить подачу , т.к. величина подачи в значительной мере влияет на производительность обработки.

## Slide 9
Полученные выше зависимости для расчета шероховатости поверхности заготовки не учитывают физико-механические свойства обрабатываемого материала, реальное состояние режущей кромки, возможности возникновения вибраций, явление наростообразования. В связи с этим реальная величина шероховатости поверхности будет отличаться от полученной расчетным путем. Поэтому на практике пользуются эмпирическими зависимостями вида:
где – коэффициент, учитывающий конкретные условия обработки (геометрию инструмента, свойства обрабатываемого и инструментального материалов, смазывающе-охлаждающую жидкость и т.д.);
t – глубина резания, мм;
So – подача на один оборот заготовки, мм/об;
ʋ - скорость резания, м/мин;
и – главный и вспомогательный углы в плане, град;
r – радиус при вершине резца, мм;
xh, yh, zh, mh, nh – показатели степеней.
Глубина резания в значительной мере влияет на вибрации в технологической системе. С ростом глубины резания вибрации возрастают. Скорость резания влияет на износ режущего инструмента и, следовательно, на шероховатость поверхности. С увеличением износа режущего инструмента шероховатость поверхности увеличивается.