## Slide 1
Продолжение лекции 8
Фрезерование
Фрезерование – это широко распространенный процесс механической обработки плоских и фасонных поверхностей режущими инструментами, называемыми фрезами, на станках фрезерной группы. Фрезы представляют собой многозубые режущие инструменты в виде тел вращения, режущие кромки зубьев у которых располагаются на образующей и (или) на торце(ах). При вращении фрезы зубья последовательно вступают в работу и срезают припуск обрабатываемого материала. Главное движение резания при фрезеровании – вращение инструмента, а движение подачи – обычно поступательное перемещение заготовки (рис. 1). При этом способе обработки может быть обеспечена точность размеров по 8…10 квалитетам и шероховатость поверхности мкм. Одной из особенностей процесса фрезерования является прерывистый характер резания.

## Slide 2
Каждый зуб участвует в резании лишь на определенной части оборота фрезы, а остальную часть проходит вхолостую, что обеспечивает дробление стружки и способствует охлаждению режущего лезвия. Другая особенность состоит в том, что толщина слоя, срезаемого каждым зубом фрезы, переменна и изменяется от некоторого минимального до максимального значения или наоборот. В зависимости от типа фрезы, применяемого станка и характера выполняемых работ различают цилиндрическое, дисковое, торцовое, концевое и фасонное фрезерование.
Рис. 1. Схема цилиндрического
фрезерования

## Slide 3
Цилиндрическое фрезерование.
Геометрия цилиндрической фрезы и параметры сечения среза при фрезеровании цилиндрическими фрезами с прямыми и винтовыми зубьями
Цилиндрическое фрезерование предназначено для обработки плоских поверхностей заготовок и осуществляется на горизонтально-фрезерных или универсальных консольно-фрезерных станках. В качестве инструмента используются цилиндрические фрезы диаметром 40…200 мм, которые могут выполняться цельными и сборными как с прямыми , так и спиральными (рис. 2, ) зубьями. Форма зуба у этих фрез – остроконечная. Основными параметрами, характеризующими цилиндрические фрезы, являются: наружный диаметр ; диаметр под оправку ; длина фрезы L; число зубьев z; угол наклона винтовой спирали ; нормальный, осевой и окружной шаги.

## Slide 4
Нормальный, осевой и окружной шаги определяются с помощью
нижеприведенных зависимостей:
; ; .
Рис. 2. Сборная цилиндрическая
фреза с напаянными
спиральными зубьями

## Slide 5
Число зубьев у цилиндрических фрез зависит от их наружного
диаметра, вида технологической операции, конструкции фрез.
В статической системе координат геометрию цилиндрической
фрезы рассматривают в двух плоскостях: главной секущей
плоскости и плоскости, нормальной к режущей кромке
инструмента, (см. рис. 2). В главной секущей плоскости геометрия фрезы характеризуется передним и задним углами, а в плоскости, нормальной к режущей кромке, соответственно углами и . При этом наибольшее значение при резании имеет угол , так как он определяет величину зазора между задней поверхностью инструмента и поверхностью резания заготовки. В зависимости от условий фрезерования величины вышеуказанных углов целесообразно назначать в следующих пределах: ; .
Процесс фрезерования заготовок характеризуется следующими параметрами: скоростью резания, подачей, глубиной резания, шириной фрезерования, углом контакта фрезы с заготовкой, толщиной и шириной среза (рис. 3).

## Slide 6
Рис. 3. Элементы режима резания при работе цилиндрической фрезы с прямыми зубьями

## Slide 7
Скорость резания при фрезеровании υ (м/мин) определяется по формуле:
, где D - наружный диаметр фрезы, мм; n - частота
вращения фрезы, об/мин.
При фрезеровании различают три вида подач: минутную Sm
(мм/мин); подачу на один оборот фрезы So (мм/об); подачу на
один зуб фрезы Sz (мм/зуб). Минутная подача определяет величину
относительного перемещения фрезы и заготовки за одну минуту.
Подача на один оборот фрезы – величина относительного
перемещения фрезы и заготовки за один оборот: . Подача
на один зуб фрезы определяет величину относительного
перемещения фрезы и заготовки при повороте фрезы на один
угловой шаг: .
На практике обычно пользуются всеми видами подач, причем
подача на зуб характеризует интенсивность нагрузки зуба, а,
следовательно, и стойкость фрезы.

## Slide 8
Глубина резания t (мм) при фрезеровании определяется не так, как
при точении, сверлении и других видах обработки. Здесь глубина
резания – это величина слоя материала, срезаемого зубом фрезы
на длине дуги резания, измеренная в направлении,
перпендикулярном к оси вращения фрезы.
Ширина фрезерования B (мм) – ширина обрабатываемой
поверхности в направлении, параллельном оси вращения фрезы.
Угол контакта – центральный угол, соответствующий дуге
соприкосновения фрезы с заготовкой. Для цилиндрических фрез
(см. рис. 3)
, .
Это выражение справедливо также для дисковых и концевых фрез.
Толщина срезаемого слоя – величина переменная. В момент входа
зуба фрезы в контакт с обрабатываемой заготовкой , а при
выходе зуба из контакта

## Slide 9
Толщина среза для фрезы с винтовыми зубьями подсчитывается по той же формуле, что и для прямозубой фрезы, и не зависит от угла наклона зуба .
Ширина среза – длина соприкосновения режущей кромки зуба с обрабатываемой заготовкой. Для прямозубой фрезы ширина среза равна ширине фрезерования, т.е. . (см. рис. 3); при работе цилиндрической фрезой с винтовыми зубьями ширина срезаемого слоя, снимаемого каждым зубом, изменяется от до .
Максимальная площадь поперечного сечения среза для одного зуба прямозубой фрезы равно . При участии в работе нескольких зубьев суммарная площадь среза определится по формуле:
где m - число зубьев фрезы, находящихся в контакте.
При работе прямозубой цилиндрической фрезой число зубьев, находящихся в контакте с заготовкой, можно определить по

## Slide 10
формуле:
,
где – угловой шаг фрезы, град; z – число зубьев фрезы.
При работе фрезой с винтовыми зубьями число зубьев,
одновременно участвующих в работе, составит
, где тогда
При обработке заготовок цилиндрическими, дисковыми, угловыми
и фасонными фрезами применяются две схемы резания, а именно:
встречное (рис. 4, а) и попутное (рис. 4, б) фрезерование.
а б
Рис. 4. Схемы фрезерования:
а – встречного, б – попутного

## Slide 11
При встречном фрезеровании инструмент вращается в направлении, противоположном направлению движения подачи, вследствие чего толщина среза увеличивается от 0 до .
К преимуществам данной схемы можно отнести то, что нагрузка, действующая на зуб фрезы, возрастает постепенно по мере увеличения площади поперечного сечения среза, а это благоприятно сказывается на стойкости режущего инструмента. Однако данный метод фрезерования имеет ряд недостатков:
– так как вертикальная составляющая результирующей силы резания направлена вверх от стола станка, она стремится оторвать от него заготовку, что приводит к возникновению вибраций в процессе резания;
– каждый последующий зуб фрезы движется по упрочненной (наклепанной) поверхности заготовки вследствие некоторого скольжения предыдущего зуба по ней из-за наличия радиуса на режущей кромке зуба, что приводит к быстрому износу и снижению стойкости инструмента.

## Slide 12
На основе анализа данной схемы обработки можно сделать вывод о том, что эффективной областью метода встречного фрезерования является обработка малопластичных и хрупких материалов, не склонных к наклепу.
При попутном фрезеровании инструмент вращается в направлении, совпадающем с направлением движения подачи, вследствие чего толщина среза уменьшается от до 0. Данный метод фрезерования, как и предыдущий, обладает рядом достоинств и недостатков.
Достоинствами данного метода являются:
– вертикальная составляющая результирующей силы резания прижимает заготовку к столу фрезерного станка, что способствует снижению уровня вибраций;
– примерно в 2…3 раза повышается стойкость режущего инструмента за счет уменьшения трения по задней поверхности зубьев фрезы, так как каждый зуб фрезы начинает работу с максимального сечения среза, что значительно снижает уровень наклепа (упрочнения) поверхностного слоя.

## Slide 13
К недостаткам данного метода следует отнести следующие:
– режущие зубья фрезы подвергаются воздействию ударной нагрузки, что может привести к их выкрашиванию и разрушению. Это обусловлено тем, что зубья фрезы начинают работать с максимального сечения среза;
– при работе по данной схеме возможно самопроизвольное подхватывание инструментом заготовки в направлении движения подачи, и если в механизме движения подачи фрезерного станка между ходовым винтом и гайкой имеется осевой зазор, превышающий допустимый, это приводит к разрушению режущих зубьев фрезы.
На основании вышеизложенного данная схема фрезерования применяется при обработке пластичных и вязких материалов.

## Slide 14
Дисковое и фасонное фрезерование. Торцовое и концевое фрезерование и элементы режима резания
(для самостоятельного изучения)
На операциях дискового фрезерования у обрабатываемых заготовок выполняют пазы, уступы, канавки. Этот вид фрезерования используется также для разрезки металла.
Схема дискового фрезерования представлена на рис. 5.
Обработка заготовок на данных операциях осуществляется на горизонтально-фрезерных станках дисковыми фрезами.
Различают следующие типы дисковых фрез: 1) односторонние – с режущими кромками только на цилиндрической части; 2) двухсторонние – с режущими кромками на одном из торцов и на цилиндрической части; 3) трехсторонние – с режущими кромками на обоих торцах и на цилиндрической части.
Односторонние дисковые фрезы являются прямозубыми (рис. 6) и по назначению подразделяются на пазовые (шпоночные), прорезные и отрезные. Основные параметры у этих фрез имеют следующие значения:

## Slide 15
Рис. 5. Схема дискового
фрезерования трехсторонней
фрезой
пазовые фрезы: 50…100 мм; b=3…6 мм;
10о…15о; 15о…20о,
прорезные фрезы: 40…75 мм; b=2…5 мм;
5о…10о; 25о…40о,
- отрезные фрезы: 60…200 мм; b= 1…5 мм;
10о…15о; 5о…20о
Во избежание трения фрезы о стенки
прорезаемой канавки боковые ее стороны
(торцы) шлифуют с углом 0,5о…1,5о (рис. 6).
Рис. 6. Односторонняя дисковая
прямозубая фреза

## Slide 16
Двухсторонние дисковые фрезы (рис. 7) имеют на цилиндрической части винтовые зубья.
Рис. 7. Двухсторонняя
дисковая фреза
Трехсторонние дисковые фрезы могут выполняются как прямозубыми, то есть с зубьями расположенными параллельно оси (см. рис. 5), так и с зубьями расположенными наклонно к оси и направленными в разные стороны – разнонаправленными зубьями.
Изготавливаются вышеуказанные фрезы как из быстрорежущих сталей, так и с использованием твердых сплавов. В последнем случае корпус фрезы выполняется из конструкционной стали, а режущие зубья из твердого сплава.

## Slide 17
Фасонное фрезерование получило распространение на операциях, связанных с изготовлением поверхностей со сложным фасонным профилем. Инструментом при данном виде фрезерования являются фасонные фрезы с различным профилем, обработка которыми ведется на горизонтально-фрезерных станках. Схема фасонного фрезерования приведена на рис. 8.
Рис. 8. Схема фасонного фрезерования
Типовые фасонные фрезы – это полукруглая выпуклая и полукруглая вогнутая. Основные конструктивные элементы фасонных фрез аналогичны конструктивным элементам дисковых фрез. Фасонные фрезы изготавливают всегда с крупным зубом. При этом число зубьев зависит от диаметра фрезы.

## Slide 18
Все фасонные фрезы имеют затылованную форму режущих зубьев. У фрез с затылованной формой зуба передняя поверхность затачивается по плоскости, а задняя поверхность имеет криволинейную форму и затачивается по спирали Архимеда.
Затылование задней поверхности инструмента по спирали Архимеда позволяет при его переточке, осуществляемой по передней поверхности, сохранить неизменным профиль инструмента и задний угол.
Остроконечную форму зуба имеют практически все фрезы за исключением фасонных фрез. У фрез с остроконечной формой рабочие поверхности зуба затачиваются по плоскости.
Важной характеристикой у затылованных фрез является величина затылования К, определяемая на передней поверхности последующего зуба фасонной фрезы по отношению к рассматриваемому зубу (рис. 9, а).

## Slide 19
а б
Рис. 9. Зубья фасонных фрез:
а – с одинарным затылованием; б – с двойным затылованием
Величина затылования представляет собой расстояние между
окружностью, проведенной через вершину зуба и точкой
пересечения архимедовой спирали с передней поверхность
последующего зуба, и рассчитывается по формуле:
, где - задний угол на вершине зуба; z - число зубьев
фрезы.

## Slide 20
Торцовое и концевое фрезерование
Областью торцового фрезерования является обработка плоских поверхностей, а областью концевого фрезерования – обработка узких плоскостей, пазов, уступов и контурная обработка. В обоих случаях при обработке используются в основном вертикально-фрезерные станки. Схемы торцового и концевого фрезерования приведены соответственно на рис. 10 и 11.
Рис. 10. Схема
торцового
фрезерования
Рис. 11. Схема
концевого
фрезерования

## Slide 21
Торцовые фрезы при обработке обеспечивают более высокую производительность и меньшую шероховатость поверхности по сравнению с цилиндрическими фрезами, поэтому они нашли широкое применение в производстве. Каждый зуб торцовой фрезы можно рассматривать как проходной токарный резец с главным углом в плане и вспомогательным углом . Угол в зависимости от жесткости системы выбирается в пределах 30…90о. Цельные торцовые фрезы изготовляются диаметром D = = 40…100 мм, а сборные с зубьями из быстрорежущей стали и твердого сплава D = 80…630 мм. Широко применяются торцовые фрезы с многогранными твердосплавными неперетачиваемыми пластинами, а также с зубьями из сверхтвердых материалов (СТМ). Концевые фрезы состоят из рабочей части, шейки и хвостовика. Зуб фрезы имеет три режущие кромки: главную на цилиндрической части, вспомогательную на торцовой части и переходную между главной и вспомогательной режущими кромками. Переходная режущая кромка делается для упрочнения зуба фрезы.

## Slide 22
Зубья на цилиндрической части фрезы имеют винтовую форму с углом подъема 30…45о. Выпускают два типа концевых фрез: 1) с нормальным зубом, у которых число зубьев определяется из выражения ,а угол 30о; 2) с крупным зубом, у которых
. Концевые фрезы бывают с цилиндрическим и с коническим хвостовиками. Для устранения вибраций в процессе резания зубья у фрез расположены по окружности с неравномерным шагом. Например, для трехзубой фрезы:
110о; 123о и 127о. Фрезы изготавливаются из высококачественных быстрорежущих сталей. Наряду с быстрорежущими фрезами получили распространение и твердосплавные концевые фрезы.
Процесс торцового и концевого фрезерования заготовок характеризуется теми же самыми параметрами, что и другие виды фрезерования, а именно: скоростью резания, подачей, глубиной резания, шириной фрезерования, углом контакта фрезы с заготовкой, толщиной и шириной среза (рис. 12 и 13).

## Slide 23
Рис. 12. Элементы режима резания при работе торцовой фрезой
Рис. 13. Элементы режима
резания при работе
концевой фрезой
Скорость резания и значения подач
определяются по тем же формулам,
что и для процесса цилиндрического
фрезерования.