## Slide 1
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
АГРЕГАТЫ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.

## Slide 2
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Лекция №1
История изобретения
и развития наддува двигателей внутреннего сгорания
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.

## Slide 3
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Наддув ДВС имеет долгую и интересную историю.
Идея зарядки цилиндра ДВС предварительно сжатым воздухом для увеличения мощности появилась в 80е годы XIX века. Т.е. наддув является ровесником первых автомобилей.
За прошедшие с тех пор 120 лет было предложено огромное количество схем организации наддува и конструкций различных сжимающих устройств.

## Slide 4
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение наддува
Идею наддува ДВС предложил Готлиб Даймлер (1834-1900).
В 1885 году он получил патент DRP 34926.
Система наддува Даймлера использовала принцип кривошипно-камерной продувки через клапан в головке поршня.
Опыты Даймлера оказались неудачными:
Прирост мощности оказался незначительным, а сама система сложна и ненадежна.

## Slide 5
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение наддува
Рудольф Дизель (1858-1913) в 1896 году оснастил наддувом уже второй экземпляр своего двигателя.
Система наддува Дизеля дала заметное повышение мощности, но кпд оказалось меньше, чем у дизелей без наддува.
Система наддува была сложной и ненадежной.

## Slide 6
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение наддува
До Первой мировой войны наддув оставался экзотикой, несмотря на его очевидное положительное влияние на рабочий процесс ДВС.
Развитие наддува сдерживалось несовершенством технологий, отсутствием высокопрочных материалов и представления о том какая схема является наилучшей.

## Slide 7
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение наддува
В начале XX века шел поиск оптимальной схемы наддува и конструкций сжимающих устройств, что дало множество интереснейших устройств, применяемых и сейчас.
Лопастной компрессор
Цоллера (1910)
Трехступенчатый компрессор Биркинга (1912)

## Slide 8
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение наддува
По мере накопления опыта применения наддува расширялся круг его применения:
1906г. – Двигатели с наддувом применяются для гоночных автомобилей в США.
1910г. – Первое применение двигателей с наддувом в авиации.
1913г. – Первое применение двигателей с наддувом на тепловозных двигателях.

## Slide 9
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение Турбонаддува
В 1905 году Альфред Бюши получил немецкий патент на машину « состоящую из последовательно расположенных компрессора, поршневого двигателя и турбины».
Сейчас это устройство известно под названием «турбонаддув».
В дальнейшем Бюши сделал еще ряд изобретений в этой области. В частности, он предложил охлаждать наддувающий воздух в теплообменнике
Патент Альфреда Бюши на систему наддува двигателя

## Slide 10
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение Турбонаддува
Турбокомпрессор, разработанный Альфредом Бюши

## Slide 11
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение Турбонаддува
Соединение двух лопаточных машин на общем валу оказалось идеальным решением для двигателей малой мощности и привело к прорыву принципа наддува.
в 1910г. развитием турбонаддува занялась фирма General Electric под руководством Санфорда Мосса
в 1917г. двигатель с турбонаддувом был впервые установлен на самолет коллегой Бюши Августом Рато
Санфорд Мосс
Август Рато

## Slide 12
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение Турбонаддува
В 1924 г. Самолет LaPere, оснащенный двигателем Liberty c турбонаддувом установил рекорд высоты полета 10092м.
Самолет LaPere
К 1924г. в составе ВВС Франции были две эскадрильи самолетов оснащенных турбонагнетателями
Повсеместное оснащение авиационных двигателей турбонагнетателями началось во время Второй Мировой Войны (1939-1945).

## Slide 13
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение Турбонаддува
В 1923г. началось производство коммерческих турбокомпрессоров фирмой Brown Bowery and Cie. для наземных силовых установок.
В 1938г. На швейцарском заводе Sauer стали оснащать турбонаддувом двигатели грузовых автомобилей.

## Slide 14
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Изобретение Турбонаддува
Несмотря на очевидные достоинства наддува как в отношении мощности, так и экономичности его путь до широкого применения занял более 50 лет.
Причины этого:
Отсутствие конструкционных материалов способных выдержать температуру 1000С и частоту вращения в десятки тысяч оборотов в минуту.
Недостаточный уровень технологий того времени.

## Slide 15
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Развитие наддува в авиации
Большой толчок в развитии наддува дало быстрое развитие авиации в годы Первой мировой войны (1914-1918).
Рядный двигатель водяного охлаждения
Daimler DIIIa (1917)

## Slide 16
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Развитие наддува в авиации
Причины успеха наддува в авиации:
Падение плотности воздуха с высотой полета (на высоте 5400м плотность снижается вдвое). По этой причине без наддува получить большую мощность на авиационном двигателе нельзя;
Снижение с высотой температуры воздуха, что снижает термические нагрузки и уменьшает вероятность детонационного горения;
Винтовая характеристика авиационного двигателя более благоприятна с точки зрения детонации топлива;
Использование более качественных и дорогих сортов топлива.

## Slide 17
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Развитие наддува в авиации
Авиационные двигатели с наддувом времен Первой мировой войны были бензиновыми и имели механический наддув.
Их производили на фирмах:
«Даймлер»;
«Испано Сюиза»;
«Фиат»;
«Рено» и др.

## Slide 18
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Расцвет механического наддува на автомобилях
В 20е годы XX века авиационный опыт был перенесен на серийные автомобили.
«Мерседес 10/40» (1923) – первый серийный легковой автомобиль, оснащенный механическим нагнетателем
Шиберный компрессор Уиттинга позволил поднять мощность с 40 до 65 л.с.

## Slide 19
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Расцвет механического наддува на автомобилях
«Звездой» наддува в 20-30 годы стал компрессор типа «Рут».
Особенности компрессоров «Рут»:
роторы компрессора работают с зазорами
не требуется смазка
пониженный шум
меньший износ
Компрессор «Рут» применялся кратковременно на высоких режимах работы двигателя

## Slide 20
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Расцвет механического наддува на автомобилях
Двигатель M836 (1924), оснащенный компрессором «Рут» и устанавливавшийся на автомобилях Mercedes 15/70/100PS [7,1 л, 200л.с., 3200 об/мин]

## Slide 21
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Расцвет механического наддува на автомобилях
Гоночный автомобиль Bentley (1929), оснащенный нагнетателем типа «Рут»
(его корпус хорошо виден между фарами)

## Slide 22
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
механический наддув в Авиации
Штурмовик Ил-2 (1943) и его двигатель АМ-35

## Slide 23
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
механический наддув в Авиации
Истребитель Bf-109 (1942) и его двигатель DB-605
Истребитель Spitfire (1942) и его двигатель RR «Merlin»

## Slide 24
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
механический наддув в Авиации
Центробежный нагнетатель звездообразного двигателя воздушного охлаждения BMW 805 (1943)

## Slide 25
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув в Море
В 1923г. турбонаддув был применен на германских теплоходах «Danzig» и «Prussen»
Мощность дизельных двигателей возросла с 1750 до 2500 л.с.
Турбонагнетатель корабля
«Preussen»
В 1924г. Немецкий спасательный буксир «Seefalke» был оснащен двумя нагнетателями с электроприводами.
Мощность дизельных двигателей возросла с 900 до 1200 л.с.
Буксир «Seefalke»

## Slide 26
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув в Море
Наддув применялся на дизелях подводных лодок:
На советских лодках С-1 и С-2 применялись дизели M6V49/48
Подводная лодка С-56
Турбонагнетатель немецкой
подводной лодки XXI серии (1944)
Другие лодки серии С имели советские дизели 1Д с турбонаддлвом

## Slide 27
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув на железной дороге
Наддув для тепловозов на железной дороге был впервые применен в 1913 году
В 1927 г. на швейцарских тепловозах был впервые применен турбонаддув
С 1935 г. 1400 сильные дизели с наддувом стали устанавливаться на локомотивах немецкой железной дороги
На железных дорогах СССР первыми тепловозами с турбонаддувом стали американские локомотивы ALCO (серия Да), поставленные по ленд-лизу в 1944.
В 1948 появился первый советский тепловоз с турбонаддувом ТЭ-1

## Slide 28
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув на железной дороге
Тепловоз серии Да
Тепловоз ТЭ-1 и его двигатель

## Slide 29
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув В авиации во время второй мировой войны
Р-38 «Lightning»
Пе-8
В-24 «Liberator»
Р-47 «Thunderbolt»
В-17 «Fling Fortress»

## Slide 30
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув В авиации во время второй мировой войны
Особенности организации турбонаддува времен Второй мировой:
Существовавшие материалы не выдерживали температуры выхлопных газов
Турбонагнетатели располагались достаточно далеко от двигателя
Выхлопные газы по пути к турбине охлаждались набегающим потоком или в теплообменниках
В ряде конструкций для охлаждения выхлопных газов применялся воздух из-за нагнетателя, что отрицательно сказывалось на эффективности двигателя

## Slide 31
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
1 – выхлопные патрубки двигателя;
2 – теплообменник наддувающего воздуха;
3 - масляный бак;
4 –бак гидросистемы;
5,7 – топливный бак;
6 – бак антифриза;
8 – масляный бак турбонагнетателя;
9 –технологический люк;
10 - воздушный фильтр;
11 – подвод воздуха к фильтру;
12- турбонагнетатель;
13 – выхлопная труба турбонагнетателя;
14 – турбина;
15 – выхлопной коллектор;
16 – теплообменник;
17 – труба выхлопных газов;
18 - выхлоп двигателя;
19 – воздухозаборник масляного радиатора;
20 - масляный радиатор;
21 – главный воздухозаборник
Система наддува Р-47 «Thunderbolt»
Турбонаддув В авиации во время второй мировой войны

## Slide 32
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув В авиации во время второй мировой войны
Мотогондола В-17 «Fling Fortress»
На В-17 для охлаждения выхлопных газов трубопровод к турбине проходил снаружи мотогондолы

## Slide 33
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув В авиации во время второй мировой войны
Турбокомпрессор фирмы Jumo (Германия, 1944), устанавливав­шийся на опытных экземплярах самолета FW-190D

## Slide 34
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув В авиации во время второй мировой войны
Во время Второй мировой войны в США произвели турбонагнетателей больше чем во всем мире
Фирма General Electric выпускала несколько моделей турбонагнетателей мощностью от 20 до 90 л.с.
Фирма General Electric достигала большого прогресса в области литья жаропрочных сплавов, аэродинамики радиальных турбин и центробежных компрессоров, уплотнения и смазки высокоскоростных подшипников
К 1952 году в США использовалось более 20000 двигателей с турбокомпрессорами

## Slide 35
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув В гоночном спорте
До 60-х годов ХХ века в гоночном спорте царствовал механический наддув
Увеличение мощности сопровождалось ростом расхода топлива, который превосходил разумные пределы
В конце 50-х использование наддува ограничили
В 1961 году использование наддува в автоспорте было запрещено
В 1966 году было разрешено применение турбонаддува в «Формула 1»
В 1970 году все двигатели гоночных автомобилей оснащались турбонаддувом

## Slide 36
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув В гоночном спорте
В 1977 на одном из этапов «Формула 1» победил болид Renault оснащенный турбонаддувом
BMW разработал двигатель мощностью 1000л.с. объемом 1,5 литра. Машины оснащенные им становились чемпионами «Формула 1» с 1983 по 1989
В 1989 году двигатели с наддувом были запрещены окончательно

## Slide 37
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
На серийных легковых автомобилях турбонаддув был применен в 1963 году фирмой General Electric
Oldsmobile Jetfire и его двигатель
Chevrolet Corvair Monza
Автомобили не имели успеха из-за плохого характера срабатывания, плохой моментной кривой, большого расхода топлива и низкой надежности

## Slide 38
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
В 70-80-е годы ХХ века турбонаддув начал стремительно развиваться на легковых автомобилях. Причины этого:
Успехи в гоночном спорте
Нефтяной кризис 1973
Ужесточение экологических требований в 80-х годах

## Slide 39
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
BMW 2002 Turbo (1973) – Первый немецкий серийный легковой автомобиль с турбонаддувом и его двигатель.
Мощность выросла – с 130 до 170 л.с., крутящего момента с 180 до 245 Нм
Автомобиль не имел успеха из-за низкой надежности и энергетического кризиса 1973 г

## Slide 40
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
BMW 745i (1981) – Новая попытка внедрения турбонаддува на автомобилях BMW
BMW 745i также не имел успеха
В 1986 фирма BMW отказалась от наддува бензиновых двигателей

## Slide 41
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
Porsche 911 (1973)
и его двигатель
(стрелками указано положение турбонагнетателей)

## Slide 42
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
Saab 99 Turbo (1977) – Первый серийный автомобиль на котором удалось достигнуть надежной работы турбокомпрессора

## Slide 43
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
Opel GM (1972) – Гоночный автомобиль с турбодизелем
На соревновании автомобилей с дизельным двигателями Opel GM достиг скорости 192,7км/ч.

## Slide 44
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
Mercedes 300 SD (1978) – Первый серийный автомобиль c турбодизилем

## Slide 45
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув на легковых автомобилях
Porshe 959 (1987) – Первый автомобиль с двухступенчатым турбонагнетателем

## Slide 46
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув В СССР
В СССР первые серийные турбодизели ЯМЗ-238НБ были выпущены в 1963 году для тракторов К-700
Следом стали выпускаться 12 цилиндровые дизели с наддувом ЯМЗ 240М для БелАЗ и ЯМЗ 238Н(П)(Ф) для автомобилей МАЗ и КрАЗ

## Slide 47
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
Турбонаддув В СССР
Основные технические данные советских двигателей с турбонаддувом

## Slide 48
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув сегодня
Сегодня наддув прочно занял свое место на ДВС:
Он применяется на земле, на море, воздухе
Доля двигателей с наддувом в объеме производства составляет 50-100%
Почти 90% выпускаемых дизелей имеют наддув
Наддуваются около 6% бензиновых двигателей

## Slide 49
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув сегодня
Наддув
Локомотивы
Флот
Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Авиация
Наземные электростанции
Тяжелая сельскохозяйственная и дорожная техника
Военная техника

## Slide 50
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув сегодня
Агрегаты наддува имеют размеры от 25 до 2400мм
Частота вращения ротора составляет 10000 – 250000об/мин
Модельный ряд турбокомпрессоров выпускаемых фирмой
«ABB turbocharger»

## Slide 51
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув сегодня
Один из самых маленьких турбокомпрессоров
Самый большой турбокомпрессор
(диаметр 2400 мм, вес 14,5 т)

## Slide 52
Самарский государственный Аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Курс лекций «Агрегаты наддува ДВС» лекция № 1 Лектор: доц. Батурин О.В.
наддув сегодня
Распределение рынков между производителями турбокомпрессоров
Фирма | Доля рыка в мире | Доля рынка в Европе
Honeywell Turbo Technologies (Garret) | 50 | 58
Borg Warner Turbo Systemsca | 23 | 30
Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) | 11 | 8
Mitsubishi Heavy Industries | 10 | 4