## Slide 1
Модуль 2
Терминология турбомашин.
Ступень турбомашины.
Классификация турбомашин
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2026

## Slide 2
Лопатки турбомашин
2
Основной элемент турбомашины – лопатка (специально спрофилированные поверхности)
Основные элементы лопаток
Лопатки
Бандажная полка
Перо
Замок
Корытце
Спинка
Выходная кромка
Входная кромка

## Slide 3
Крепление лопаток к диску (корпусу)
3
Замок «Ласточкин хвост»
Елочный замок
Лопатки без замка
Радиальные машины
BLISK
BLING
Шарнирный замок
Диск
Лопатка
Проушина
Ось замка
Сравнение масс рабочих колес с разными способами крепления
Масса,%

## Slide 4
Бандажная полка
4
1 Вариант – Бандаж в проточной части
Такой вид бандажа Снижает КПД на 1…2%
Осевой компрессор
Осевые турбины
Рабочее колесо осевого компрессора с бандажом
Рабочая лопатка компрессора с бандажом
Вид сверху на бандаж
Бандажная
полка
Рабочее колесо осевого компрессора с двухрядным бандажом
Паровая турбина
Авиационная турбина
Трос
Ступень с бандажом
Ступень без бандажа

## Slide 5
Бандажная полка
5
2 Вариант – Бандаж на периферии
Осевая турбина
Рабочие колеса центробежного насоса
колесо
с бандажом
колесо
без бандажа
Такой вид бандажа увеличивает КПД на 1…2%
Без бандажа
с бандажом
Сравнение лопаток Осевых турбин
Закрытые рабочие колеса
Сопряжение бандажа лопаток Осевых турбин

## Slide 6
Определения
6
Лопаточный венец – cавокупность лопаток, установленных на ободе диска или в кольцевом корпусе
Виды венцов:
подвижные – рабочее колесо (РК);
неподвижные – направляющий аппарат (НА)
[для компрессора]
– сопловой аппарат (СА)
[для турбины]
Подвижные и неподвижные венцы чередуются
Полный
Порциальный
Типы лопаточных венцов
ВНА
РК
РК
НА
НА

## Slide 7
Определения
7
Jet Cat P200
Ротор
Рабочие лопатки с дисками и валами
Статор
Неподвижные лопатки с корпусами

## Slide 8
Ступень компрессора
8
Осевой компрессор
1. Ступень: РК+НА (2 венца)
2. Ступень: ВНА+РК+НА (3 венца)
Выделите отдельные ступени
Сколько ступеней в компрессоре?
№1
№2
№3
№4
№5
№6
18

## Slide 9
Ступень компрессора
9
Центробежный компрессор (обобщенная ступень)
Агрегат наддува
ГТД
Ступень компрессора
Входной направляющий аппарат (ВНА)
Рабочее колесо (РК)
(Обязательный элемент)
Выходная система
Щелевой диффузор
Лопаточный диффузор (НА)
Улитка
Выход
Вход
Улитка
Лопаточный диффузор
Рабочее колесо
ВНА

## Slide 10
Ступень турбины
10
Осевая турбина
Ступень: СА+РК (2 венца)
Выделите отдельные ступени
Сколько ступеней в турбине?
№1
№2
№3
№4
1+1+4 (Trent)
3 (ТНД АИ-25)

## Slide 11
Ступень турбины
11
обобщенная ступень турбины
Центростремительная турбина
Назначение диффузора турбины
Определите элементы ступени

## Slide 12
ТЕСТ
12
Перечислите основные элементы ступени
Изобразите схему ступени
Назовите тип турбомашины
ПРИМЕР

## Slide 13
ТЕСТ
13

## Slide 14
Нумерация контрольных сечений ступени турбомашины
14
Компрессор
турбина
Вход
Выход
Выход
Вход
0 – Вход в ВНА
1 – Вход в РК
2 – Выход из РК
3 – выход из НА
0 – Вход в СА
1 – Вход в РК
2 – Выход из РК
Закономерность: 1 – вход в рабочее колесо
2 – выход из рабочего колеса
Номера стандартизованы!!! Они используется для идентификации параметров

## Slide 15
Система координат и основные сечения турбомашин
15
Система координат
Используемые сечения
Меридиональное
Нормальное
Цилиндрическое
Система координат
Проецирование векторов
Радиальная проекция
Окружная проекция
Осевая проекция
Меридиональная проекция

## Slide 16
Критерий | Классификация | 
По направлению движения энергии | Машины двигатели | Машины исполнители
Число ступеней | Одноступенчатые | Многоступенчатые
Число каскадов (валов) | Однокаскадные | Многокаскадные
Позиция вала | Горизонтальная | Вертикальная
Классификация турбомашин
16

## Slide 17
Критерий | Классификация | 
Число входов | Однозаходные | Двухзаходные
По наличию корпуса | Открытые | Зарытые
По числу протоков рабочего тела | Однопроточные | Двухпроточные
Классификация турбомашин
17

## Slide 18
Классификация турбомашин
18
Тип | Осевые | Центробежные | Центростремительные | Диагональные
Компрессоры |  |  | Крайне редко используется | 
Фото |  |  |  | 
Турбины |  |  |  | 
Статор
Ротор
Статор
Ротор
Статор
Ротор
Статор
Ротор
Ротор
Ротор
Ротор
Статор
Статор
Статор

## Slide 19
Тип турбомашины | Осевая | Центробежная | Центростремительная | Диагональная
Степень повышения (понижения) давления | < 2 | < 12 | < 6 | < 5
MAX КПД | 0,92 | 0,85 | 0,88 | 0,9
Классификация турбомашин
19
Примеры турбомашин
Центробежный компрессор
Осевая турбина
Осевой компрессор

## Slide 20
Ротор
Статор
Тип турбомашины | Осевая | Центробежная | Центростремительная | Диагональная
Уровень КПД при малых расходах рабочего тела | низкий | приемлемый | приемлемый | приемлемый
Свойства в многоступенчатой конфигурации | Простая конструкция Дополнительных потерь нет | Увеличение размеров Потери из-за дополнительных поворотов потока | Увеличение размеров Потери из-за дополнительных поворотов потока | Простая конструкция Дополнительных потерь нет Согласуются с осевыми ступенями
Классификация турбомашин
20
Влияние расхода рабочего тела на КПД
Многоступенчатые турбомашины
Осевая
Центробежная

## Slide 21
Турбомашины для Газотурбинного двигателя
21
Осецентробежный компрессор
PW 545
RR Trent 900
Тип турбомашины | Требования
Расход рабочего тела | Обычно - более 10 кг/с
Потребная степень повышения давления | Обычно - более 30
КПД в указанных условиях | max
Число ступеней | min
Снижение КПД из-за числа ступеней | Минимальное
Сложность конструкции | Минимальна
Осевые | Радиальные
Высокий КПД | Низкий КПД
в одной ступени менее 2 | в одной ступени менее 10
max | min
>1 | >1
Не велико | Значительно
Приемлемая | Сложная

## Slide 22
Турбомашины для Агрегата наддува
22
Осевые | Радиальные
Низкий КПД | Высокий КПД
в одной ступени менее 2 | в одной ступени менее 10
min | max
Несколько ступеней | Одна
Не велико | -
Сложная (много ступеней) | Простая (одна ступень)
Тип турбомашины | Требования
Расход рабочего тела | Обычно - менее 1 кг/с
Потребная степень повышения давления | Обычно - менее 3
КПД в указанных условиях | max
Число ступеней | min
Снижение КПД из-за числа ступеней | Высокий
Сложность конструкции | Минимальна

## Slide 23
ТЕСТ
23

## Slide 24
Густота решетки
Относительный шаг
Удлинение лопатки
Относительная координата расположения максимальной толщины профиля
Геометрические параметры турбомашины
24
Параметры меридионального сечения
Параметры решетки профилей
Удлинение лопатки:
Относительный диаметр втулки:
Относительная высота лопатки:
Измерение углов
Компрессор | турбина

## Slide 25
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com