## Slide 1
Модуль 1
Что такое турбомашина: ее достоинства и недостатки
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2026

## Slide 2
Турбомашина (лопаточная машина) – устройство, в котором происходит преобразование энергии за счет постоянного обтекания элементов вращающегося ротора потоком жидкости или газа, движущегося с высокой скоростью.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТУРБОМАШИН
2
Работа подводится к потоку
Работа отбирается от потока
Работа расходуется на сообщение потоку импульса и повышение давления
(компрессор, вентилятор, насос)
В работу преобразуется кинетическая и потенциальная энергия потока
(турбина)
Отличительные признаки турбомашины:
Процесс протекает непрерывно
Взаимодействие осуществляется с помощью специальных элементов – лопаток

## Slide 3
Работа подводится к потоку |  |  | 
Объемные машины |  | Лопаточные машины | 
Поршневые | Винтовые | Лопаточный компрессор | Вентилятор
Роторно – пластинчатый | «Рут» | Насос | 
Работа отбирается от потока |  |  | 
Паровая машина |  | Турбина | 
Конкуренты турбомашин
3

## Slide 4
Достоинства турбомашин
4
Высокие удельные параметры
Возможность получения больших мощностей
Высокий КПД ступени
Большая скорость движения рабочих органов
Низкая вибрация
Высокая надежность
Простота монтажа и эксплуатации
Равномерные параметры потока на выходе
Машинное масло не попадает в рабочее тело
Хорошее согласование с генераторами и другими турбомашинами
тип | Степень сжатия | скорость | КПД
 | 20 | 10 | 95
 | 4 | 30 | 60
 | 1,8 | 100 | 90
 | 5 | 150 | 82
 | 8 | 600 | 86
 | 2 | 500 | 94

## Slide 5
Недостатки турбомашин
5
Недостатки:
Низкая эффективность при малых расходах рабочего тела
Имеются режимы, где турбомашины неработоспособны
Меньшая степень повышения давления в одной ступени
Поршневой | Винтовой | Центробежный
Сравнение характеристик разных типов компрессоров
Зона, где работа невозможна
n, об/мин
Степень повышения давления
Частота вращения
Массовый расход
Объемный расход
Степень повышения давления
Степень повышения давления

## Slide 6
ТЕСТ
6

## Slide 7
Сравнение Объемных и лопаточных машин
7
 | Объемные машины | Турбомашины
Принцип действия | Изменение размеров изолированного объема | Обтекание потоком профилированных лопаток
Частота вращения ротора | < 20 000 об/мин | < 500 000об/мин
Степень сжатия | высокая | низкая
Расход рабочего тела | низкий | высокий
Тип движения рабочего тела | прерывистый | непрерывное
Стоимость установки | высокая | низкая
Область применения | Высокая степень сжатия Малые расходы | Низкая степень сжатия Большие расходы

## Slide 8
Сравнение газотурбинного и поршневого двигателей одинаковой мощности
8
 | MTU 16V 595 TE70L | MTU TF50
тип | Дизель | Газотурбинный
Мощность, кВт | 3925 | 3800
Частота вращения, об/мин | 1750 | 16000
Длина, м | 3,98 | 1,39
Ширина, м | 1,66 | 1,89
Объем, м3 | 18,96 | 1,29
Масса, кг | 13000 | 710

## Slide 9
Разнообразие применяемых турбомашин
9
Параметр | Минимальное значение |  | Максимальное значение | 
Размеры |  | 4 мм (стоматологический наконечник) | 100 м (ветряная турбина) | 
Частота вращения |  | 6 об/мин (ветряная турбина) | 450 000 об/мин (стоматологический наконечник) | 
Массовый расход |  | 0,001 кг/с (стоматологический наконечник) | 700 000 кг/с (Турбина Франциска) | 
Мощность |  | 3 Вт (стоматологический наконечник) | 1200 МВт (Паровая турбина) | 
Степень повышения давления насоса |  | 1000 Па (насос системы охлаждения ДВС) | 30 000 МПа (насос питания котла) | 
Степень Повышения давления (газ) |  | 1,00 (вентилятор) | 100 (многоступенчатый центробежный компрессор) | 

## Slide 10
Электроэнергия вырабатывается паровыми, газовыми, гидравлическими и ветряными турбинами
Воздушные перевозки осуществляются с помощью ГТД
Основным судовым движителем является винт
Силовые установки кораблей - паровые или газовые турбины, дизели с турбонаддувом
90% дизельных двигателей оснащены турбонаддувом
Лопаточные насосы подают воду в дома, откачивают канализационные стоки
Топливо в двигатели подаются лопаточными насосами
Движение воздуха в системах охлаждения, вентиляции и кондиционирования организуется с помощью вентиляторов
Экономическое значение ТУРБОМАШИН
10

## Slide 11
ТЕСТ
11

## Slide 12
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com