## Slide 1
Модуль 2
Терминология турбомашин.
Ступень турбомашины.
Классификация турбомашин
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2026

## Slide 2
Лопатки турбомашин
2
Основной элемент турбомашины – лопатка (специально спрофилированные поверхности)
Основные элементы лопаток
Лопатки
Бандажная полка
Перо
Замок
Корытце
Спинка
Выходная кромка
Входная кромка

## Slide 3
Крепление лопаток к диску (корпусу)
3
Замок «Ласточкин хвост»
Елочный замок
Лопатки без замка
Радиальные машины
BLISK
BLING
Шарнирный замок
Диск
Лопатка
Проушина
Ось замка
Сравнение масс рабочих колес с разными способами крепления
Масса,%

## Slide 4
Бандажная полка
4
1 Вариант – Бандаж в проточной части
Такой вид бандажа Снижает КПД на 1…2%
Осевой компрессор
Осевые турбины
Рабочее колесо осевого компрессора с бандажом
Рабочая лопатка компрессора с бандажом
Вид сверху на бандаж
Бандажная
полка
Рабочее колесо осевого компрессора с двухрядным бандажом
Паровая турбина
Авиационная турбина
Трос
Ступень с бандажом
Ступень без бандажа

## Slide 5
Бандажная полка
5
2 Вариант – Бандаж на периферии
Осевая турбина
Рабочие колеса центробежного насоса
колесо
с бандажом
колесо
без бандажа
Такой вид бандажа увеличивает КПД на 1…2%
Без бандажа
с бандажом
Сравнение лопаток Осевых турбин
Закрытые рабочие колеса
Сопряжение бандажа лопаток Осевых турбин

## Slide 6
Определения
6
Лопаточный венец – cавокупность лопаток, установленных на ободе диска или в кольцевом корпусе
Виды венцов:
подвижные – рабочее колесо (РК);
неподвижные – направляющий аппарат (НА)
[для компрессора]
– сопловой аппарат (СА)
[для турбины]
Подвижные и неподвижные венцы чередуются
Полный
Порциальный
Типы лопаточных венцов
ВНА
РК
РК
НА
НА

## Slide 7
Определения
7
Jet Cat P200
Ротор
Рабочие лопатки с дисками и валами
Статор
Неподвижные лопатки с корпусами

## Slide 8
Ступень компрессора
8
Осевой компрессор
1. Ступень: РК+НА (2 венца)
2. Ступень: ВНА+РК+НА (3 венца)
Выделите отдельные ступени
Сколько ступеней в компрессоре?
№1
№2
№3
№4
№5
№6
18

## Slide 9
Ступень компрессора
9
Центробежный компрессор (обобщенная ступень)
Агрегат наддува
ГТД
Ступень компрессора
Входной направляющий аппарат (ВНА)
Рабочее колесо (РК)
(Обязательный элемент)
Выходная система
Щелевой диффузор
Лопаточный диффузор (НА)
Улитка
Выход
Вход
Улитка
Лопаточный диффузор
Рабочее колесо
ВНА

## Slide 10
Ступень турбины
10
Осевая турбина
Ступень: СА+РК (2 венца)
Выделите отдельные ступени
Сколько ступеней в турбине?
№1
№2
№3
№4
1+1+4 (Trent)
3 (ТНД АИ-25)

## Slide 11
Ступень турбины
11
обобщенная ступень турбины
Центростремительная турбина
Назначение диффузора турбины
Определите элементы ступени

## Slide 12
ТЕСТ
12
Перечислите основные элементы ступени
Изобразите схему ступени
Назовите тип турбомашины
ПРИМЕР

## Slide 13
ТЕСТ
13

## Slide 14
Нумерация контрольных сечений ступени турбомашины
14
Компрессор
турбина
Вход
Выход
Выход
Вход
0 – Вход в ВНА
1 – Вход в РК
2 – Выход из РК
3 – выход из НА
0 – Вход в СА
1 – Вход в РК
2 – Выход из РК
Закономерность: 1 – вход в рабочее колесо
2 – выход из рабочего колеса
Номера стандартизованы!!! Они используется для идентификации параметров

## Slide 15
Система координат и основные сечения турбомашин
15
Система координат
Используемые сечения
Меридиональное
Нормальное
Цилиндрическое
Система координат
Проецирование векторов
Радиальная проекция
Окружная проекция
Осевая проекция
Меридиональная проекция

## Slide 16
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com