## Slide 1
Модуль 2
Терминология турбомашин.
Ступень турбомашины.
Классификация турбомашин
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2026

## Slide 2
Критерий | Классификация | 
По направлению движения энергии | Машины двигатели | Машины исполнители
Число ступеней | Одноступенчатые | Многоступенчатые
Число каскадов (валов) | Однокаскадные | Многокаскадные
Позиция вала | Горизонтальная | Вертикальная
Классификация турбомашин
2

## Slide 3
Критерий | Классификация | 
Число входов | Однозаходные | Двухзаходные
По наличию корпуса | Открытые | Зарытые
По числу протоков рабочего тела | Однопроточные | Двухпроточные
Классификация турбомашин
3

## Slide 4
Классификация турбомашин
4
Тип | Осевые | Центробежные | Центростремительные | Диагональные
Компрессоры |  |  | Крайне редко используется | 
Фото |  |  |  | 
Турбины |  |  |  | 
Статор
Ротор
Статор
Ротор
Статор
Ротор
Статор
Ротор
Ротор
Ротор
Ротор
Статор
Статор
Статор

## Slide 5
Тип турбомашины | Осевая | Центробежная | Центростремительная | Диагональная
Степень повышения (понижения) давления | < 2 | < 12 | < 6 | < 5
MAX КПД | 0,92 | 0,85 | 0,88 | 0,9
Классификация турбомашин
5
Примеры турбомашин
Центробежный компрессор
Осевая турбина
Осевой компрессор

## Slide 6
Ротор
Статор
Тип турбомашины | Осевая | Центробежная | Центростремительная | Диагональная
Уровень КПД при малых расходах рабочего тела | низкий | приемлемый | приемлемый | приемлемый
Свойства в многоступенчатой конфигурации | Простая конструкция Дополнительных потерь нет | Увеличение размеров Потери из-за дополнительных поворотов потока | Увеличение размеров Потери из-за дополнительных поворотов потока | Простая конструкция Дополнительных потерь нет Согласуются с осевыми ступенями
Классификация турбомашин
6
Влияние расхода рабочего тела на КПД
Многоступенчатые турбомашины
Осевая
Центробежная

## Slide 7
Турбомашины для Газотурбинного двигателя
7
Осецентробежный компрессор
PW 545
RR Trent 900
Тип турбомашины | Требования
Расход рабочего тела | Обычно - более 10 кг/с
Потребная степень повышения давления | Обычно - более 30
КПД в указанных условиях | max
Число ступеней | min
Снижение КПД из-за числа ступеней | Минимальное
Сложность конструкции | Минимальна
Осевые | Радиальные
Высокий КПД | Низкий КПД
в одной ступени менее 2 | в одной ступени менее 10
max | min
>1 | >1
Не велико | Значительно
Приемлемая | Сложная

## Slide 8
Турбомашины для Агрегата наддува
8
Осевые | Радиальные
Низкий КПД | Высокий КПД
в одной ступени менее 2 | в одной ступени менее 10
min | max
Несколько ступеней | Одна
Не велико | -
Сложная (много ступеней) | Простая (одна ступень)
Тип турбомашины | Требования
Расход рабочего тела | Обычно - менее 1 кг/с
Потребная степень повышения давления | Обычно - менее 3
КПД в указанных условиях | max
Число ступеней | min
Снижение КПД из-за числа ступеней | Высокий
Сложность конструкции | Минимальна

## Slide 9
ТЕСТ
9

## Slide 10
Густота решетки
Относительный шаг
Удлинение лопатки
Относительная координата расположения максимальной толщины профиля
Геометрические параметры турбомашины
10
Параметры меридионального сечения
Параметры решетки профилей
Удлинение лопатки:
Относительный диаметр втулки:
Относительная высота лопатки:
Измерение углов
Компрессор | турбина

## Slide 11
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com