## Slide 1
Модуль 6
Реактивность.
Какие параметры задают план скоростей?
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2021

## Slide 2
Степень реактивности турбомашины
2
Степень реактивности - отношение статического напора к теоретическому напору ступени:
Компрессор
Турбина
Характеризует распределения работ расширения/сжатия между РК и неподвижными элементами
Изменяется в диапазоне от 0 до 1:
0 – активная
от 0 до 1 реактивная
1 – чисто реактивная

## Slide 3
В РК меняется только кинетическая энергия по абсолютной скорости
Межлопаточный канал РК – постоянного сечения
Высокие коэффициенты напора
Все изменение давления в неподвижных элементах – большие потери
Низкие осевые усилия
Угол установки РК- 90 , лопатки НА слабо изогнуты
Компрессор
Турбина
Активные ступени (ст=0)
Степень реактивности турбомашины
3
НА
РК
Изменение давления в ступени активного компрессора
Р
Р*

## Slide 4
Компрессор
Турбина
ст= 0,5
Уровни скоростей в РК и неподвижных элементах одинаковы
Умеренный уровень потерь во всех элементах
Умеренный уровень напора
Профили РК и НА (СА) одинаковы и зеркальны
Степень реактивности турбомашины
4
НА
РК
Изменение давления в ступени компрессора
при ст= 0,5
Р
Р*
РК
СА
Изменение давления в ступени турбины
при ст= 0,5
Р
Р*

## Slide 5
Степень реактивности турбомашины
5
 | Активная | Реактивная
Расширение |  | 
Площадь межлопаточного канала ротора | Постоянна | Изменяется
Работа с парциальными турбомашинами | Возможна | Только не парциальные
Удельная работа, реализуемая в одной степени при одинаковой u | Больше | Меньше
Число ступеней | Меньше | Больше
Поворот потока | Существенный | Умеренный
Скорость потока | Высокая, часто сверхзвуковая | Умеренная
Осевая составляющая газовой силы | Низкая | Высокая
Сравнение активных и реактивных турбин

## Slide 6
Степень реактивности турбомашины
6
Компрессор
Турбина
Чисто реактивные ступени (ст=1)
В НА(СА) не происходит изменения кинетической энергии
Межлопаточный канал НА (СА) – постоянного сечения
Низкие коэффициенты напора
Все изменение давления в РК – там большие потери
Для получения работы необходима отрицательная закрутка
Угол установки НА- 90 , лопатки РК слабо изогнуты
НА
РК
Изменение давления в ступени чисто реактивного компрессора
Р
Р*

## Slide 7
Степень реактивности турбомашины
7
Влияние степени реактивности на форму лопатки компрессора
Величина | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Статор |  |  |  | 
Ротор |  |  |  | 
 | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Статор |  |  |  | 
Ротор |  |  |  | 
Закрученность лопатки
Коэффициент напора

## Slide 8
Степень реактивности турбомашины
8
Влияние степени реактивности на форму лопатки турбины
Величина | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Ротор |  |  |  | 
Статор |  |  |  | 
 | 0 | 0…0,5 | 0,5 | 0, 5….1
Ротор |  |  |  | 
Статор |  |  |  | 
Закрученность лопатки
Коэффициент напора

## Slide 9
Степень реактивности турбомашины
9
Компрессор
Турбина
Отрицательная реактивность (ст<0)
В РК изменение давление противоположно требуемому
В преподвижных элементах большой градиент изменения давления - существенные потери
ст >1
В НА изменение давление противоположно требуемому
В РК большой градиент изменения давления - существенные потери
Мизерные коэффициенты напора
РК
СА
Изменение давления в ступени турбины при ст<0
Р
Р*
РК
СА
Р
Р*
Изменение давления в ступени турбины при ст>1

## Slide 10
Степень реактивности турбомашины
10
Осевой Компрессор ГТД
(0,55…0,7)
Осевая Турбина ГТД
(0,25…0,6)
Типовые диапазоны изменения степени реактивности ст
Степень реактивности ст
0
1
Потери в
РК Lrрк
Потери в
НА (СА) LrНА
Суммарные потери Lr
0


## Slide 11
План скоростей
11
Компрессор
Вариант 1
Вариант 2

## Slide 12
План скоростей
12
Турбина
Вариант 1
Вариант 2

## Slide 13
План скоростей
13
Планы скоростей содержат большой объем информации о кинематике ступени
План скоростей определяет форму лопатки
С их помощью анализируется рабочий процесс
Правила работы с планами скоростей
На расчетном режиме входной лопаточный угол близок к углу потока на входе в венец (11л)
На всех режимах выходной лопаточный угол осевых лопаточных машин незна­чительно отличается от угла выхода потока из венца (22л)
Для турбомашин с неизменной геометрией лопаток направление скоростей и не меняется
Величина расхода воздуха G через турбомашину определяется осе­вой или радиальной составляющей скорости
Окружная скорость при неизменных размерах зави­сит только от частоты вращения ротора n. Направление скорости не меняется никогда

## Slide 14
Планы скоростей
14
Пример 1
Изобразите треугольники скоростей на расчетном режиме на входе и выходе РК, соответствующий изображенному профилю рабочей лопатки турбины
Пример 2
Начертить эскиз рабочей лопатки компрессора, соответствующей плану скоростей

## Slide 15
Планы скоростей
15
Пример 3
Каким образом изменится изображенный на рисунке план скоростей ступени турбины при увеличении расхода воздуха на 15%, при прочих неизменных условиях?
Исходный план
Измененный план
С2
2
U2
W2
2
С1
W1
U1
1
1
С1a

## Slide 16
Безразмерные параметры рабочего процесса
16
Осевой Компрессор
Осевая Турбина
Планы скоростей
Безразмерные Планы скоростей (все скорости поделены на U)

## Slide 17
Безразмерные параметры рабочего процесса
17
Как описать план скоростей?
Безразмерный план скоростей описывается следующими параметрами:
– коэффициент напора
– коэффициент расхода
– степень реактивности
- отношение диаметров на входе и выходе из РК (форма проточной части)
- коэффициент меридионального ускорения
Компрессор
Турбина
компрессор
турбина

## Slide 18
Безразмерные параметры рабочего процесса
18
 | Низкий | Высокий
Коэффициент напора (нагрузки) |  | 
Коэффициент расхода |  | 
 | Компрессор | Турбина
Рост степени реактивности |  | 
Исходный план
Увеличенная
реактивность

## Slide 19
Безразмерные параметры рабочего процесса
19
Коэффициент напора
Коэффициент расхода
Для насосов
Осевая турбина ГТД | 1,5…4,5
Паровая турбина | 1,0…1,2
Активная паровая турбина | 1,5…2,0
Осевой компрессор | 0,25…0,45
Радиальная турбина | 0,9…1,2
Центробежный компрессор | 0,6….0,9
Типовые значения коэффициентов напора
Осевая турбина ГТД | 0,3…1,5
Осевой компрессор | 0,3…0,45
Типовые значения коэффициента расхода
Для осевых компрессоров
Условный коэффициент расхода

## Slide 20
Безразмерные параметры рабочего процесса
20
Типовые значения коэффициентов напора и расхода для компрессоров

## Slide 21
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com