## Slide 1
Модуль 11
Принцип действия турбины
Доцент каф. ТДЛА Самарского университета,
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com
Самара 2021

## Slide 2
Турбина. Общие сведения
2
Турбина – лопаточная машина, в которой происходит непрерывный отбор энергии от сжатого и нагретого газа и преобразование ее в механическую энергию вращения ротора
Для функционирования турбины необходимо создать разность давления между входом и выходом
Расширение газа характеризуется степенью расширения газа:
По заторможенным параметрам
По статическим
параметрам

## Slide 3
Некоторые интересные факты о турбинах
3
Мощность турбины ВД ТРДД Trent 500 составляет 36,5МВт (это эквивалентно мощности 25 самолетов «Спитфайр»)
Каждая лопатка ТВД ТРДД Trent 500 производит 700 л.с., что соответствует мощности двигателя болида Формулы 1
Температура газа, обтекающего лопатку на 700 градусов превышает температуру плавления материала
Температура лопатки турбины такова, что обычный чайник вскипел бы за 0,05сек
На взлетном режиме на лопатки ТВД действует сила - 60000g
= 25
=
P=60000g

## Slide 4
4
Произведенная мощность должна сниматься с турбины !!!
Турбина. Общие сведения
Notes: Turbine is a blade machine in which the continuous extraction of energy from compressed and heated gas takes place, as well as its transformation into mechanical energy of rotor spinning [1, 7].

## Slide 5
Классификация турбин
5
По направлению движения рабочего тела:
По числу ступеней:
Одноступенчатая
Многоступенчатая
(для ГТД z=2…8)
Элементы ступени осевой турбины
Многокаскадная

## Slide 6
Принцип действия турбины. Процесс в рабочем колесе
6
U
Ротор
(1)
(2)
U1
С1
W1
С2
W2
1
1
U2
2
2
Энергия расширения газа в РК турбины идет на преодоление инерционных сил , на увеличение кинетической энергии в относительном движении и на преодоление гидравлического сопротивления
1л > 2л
При таком соотношении углов – межлопаточный канал сужается
Газ ускоряется в относительном движении w2> w1
Ускорение сопровождается снижением статического давления
Ускорение газа в роторе

## Slide 7
Принцип действия турбины
7
Из-за поворота потока и крыловидной формы лопатки, на корытце давление больше, чем на спинке
U
Ротор
(1)
(2)
W1
W2
1
Линия тока
+
+
+
+
-
-
-
-
-
pu
p
pa
На лопатку действует результирующая газовая сила P
Окружная составляющая газовой силы Pu создает крутящий момент на валу турбины, и заставляет ее вращаться
Производится механическая работа:
2

## Slide 8
Принцип действия турбины. Процесс в рабочем колесе
8
U
Ротор
(1)
(2)
U1
С1
W1
С2
W2
1
1
U2
2
2
Кинетическая энергия газа, выходящего из турбины (с22/2) – потери с выходной скоростью
Это энергия которая не была отобрана турбиной от потока
Эти потери нельзя устранить, но можно уменьшить
Влияние инерционных сил на процесс
u1> u2 – Центростремительная турбина
u1= u2 – Осевая турбина

## Slide 9
Принцип действия турбины
9
Механическая энергия, производимая в турбине, получается в результате расширения газа и изменения кинетической энергии потока вопреки действующим гидравлическим потерям
Потенциальная энергия рабочего тела вначале преобразуется в кинетическую. Затем она превращается в механическую, за счет поворота потока.
Для увеличения работы турбины необходимо создать закрутку потока и увеличить кинетическую энергию потока на входе в РК
Ускорение и поворот потока выполняет сопловой аппарат

## Slide 10
Принцип действия турбины
10
Статор
(0)
(1)
U
Ротор
(1)
(2)
U1
С1
W1
U2
С2
W2
1
1
2
2
С0
u
a
0
1л
2л
1л
0л
0л > 1л
При таком соотношении углов – межлопаточный канал сужается (конфузорный)
Газ ускоряется в абсолютном движении с1 > с0
Ускорение сопровождается снижением статического давления
Процесс в сопловом аппарате:
Сопловой аппарат ускоряет поток и создает предварительную закрутку на входе в ротор для увеличения работы, отбираемой в РК

## Slide 11
Принцип действия турбины
11
Планы скоростей ступени турбины
Форма проточной части
Плотность рабочего тела в турбине уменьшается
Осевая скорость меняется мало
Осевая площадь увеличивается к выходу
Высота лопатки увеличивается к выходу

## Slide 12
Изменение параметров в ступени турбины
12
Газ в СА ускоряется из-за конфузорного межлопаточного канала статора (с1 > с0)
С
С
w
p
p
Статическое давление снижается из-за ускорения потока в межлопаточных каналах РК и СА
Поток в абсолютном движении в РК тормозится из-за отбора энергии от потока (с1> с2)
Поток в относительном движении в РК ускоряется из-за конфузорного (сужающегося) межлопаточного канала ротора (w2> w1)

## Slide 13
Изменение параметров в ступени турбины
13
т
т
Т*
Т*
p*
p*
Уравнения энергии для РК:
Уравнение энергии в механической форме:
В СА работа
не производится
Уравнения энергии для СА:
В РК работа
отбирается
Для СА:
Для РК:

## Slide 14
Преобразование энергии в ступени турбины
14
Потери с выходной скоростью
Потери в радиальном зазоре
Дисковые потери
Механические потери
Эффективная работа турбины, Lе
Внутренняя Работа, Lт
Гидравлические
потери
Возвращенное
тепло
Работа на рабочем колесе, Lu
Располагаемая работа турбины, Lтs
Поток
Лопатки
Потребитель
Работа на выходном валу
Баланс энергии в ступени турбины

## Slide 15
КПД турбины
15
КПД турбины это от­ношение работы турбины к располагаемой
КПД | Располагаемая работа | Полезная работа турбины | Когда применяется
Адиабатический |  |  | Для оценки совершенства проточной части
Окружной |  |  | В CFD расчетах
Внутренний (Мощностной) |  | - работа на валу | При оценке совершенства турбины в составе ГТД
Эффективный КПД |  | - работа отданная потребителю | 
КПД | Располагаемая работа | Полезная работа турбины | Когда применяется
Адиабатический |  |  | Для оценки совершенства проточной части
Окружной |  |  | В CFD расчетах
Внутренний (Мощностной) |  |  | При оценке совершенства турбины в составе ГТД
Эффективный КПД |  |  | 
=
Применяется чаще всего в турбинах ГТД
=
=

## Slide 16
10
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Батурин Олег Витальевич
443086 г. Самара, Московское шоссе 34, комн. 336-5 Tel: (846)267-45-94
oleg.v.baturin@gmail.com